# INSTYTUT MEDYCYNY PRACY IM. PROF. DRA MED. JERZEGO NOFERA

91-348 ŁÓDŹ

UL. ŚW. TERESY OD DZIECIĄTKA JEZUS NR 8

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

DO POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA WIĘKSZEJ OD KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11

UST. 8 USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 R. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA:

# ZAKUP I DOSTAWA CHROMATOGRAFU  GAZOWEGO, DWUKANAŁOWEGO                      Z MOŻLIWOŚCIĄ ZAINSTALOWANIA 4 DETEKTORÓW , WYPOSAŻONY                         W DOZOWNIK  TYPU PTV ORAZ DETEKTOR MS TYPU POTRÓJNY KWADRUPOL

Łódź, lipiec 2020.

Oznaczenie sprawy: AZAPUZA/35/20/PN

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

# INSTYTUT MEDYCYNY PRACY IM. PROF. DRA MED. JERZEGO NOFERA

91-348 ŁÓDŹ, UL. ŚW. TERESY OD DZIECIĄTKA JEZUS NR 8

Tel.: /42/ 63 14 871;                /42/ 63 14 872;              /42/ 63 14 573

Fax /042/63 14 573

E-mail: zamowienia.publiczne@imp.lodz.pl

Adres strony internetowej : www.imp.lodz.pl

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

- Zamówienie realizowane jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej 221.000 €, na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 1843 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą lub Pzp.

- Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w języku polskim. Zamawiający zastrzega, że w trakcie prowadzenia postępowania oraz realizacji umowy, na każdym jej etapie oraz w każdej formie komunikują się w języku polskim, przy czym dopuszcza się używanie w oświadczeniach, ofertach oraz innych dokumentach określeń obcojęzycznych w zakresie określonym w art. 11 ustawy z dnia 7 października 1999r. o języku polskim (Dz. U. z 2018r. poz. 931 z późn. zm.)

- W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SIWZ”, zastosowanie mają przepisy PZP.

III.		OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Numer postępowania

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument, oznaczone jest znakiem: AZAPUZA/35/20/PN Wykonawcy we wszystkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na ten znak.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1A do SIWZ .

Przedmiotem zamówienia jest: zakup, dostawa, montaż, uruchomienie w siedzibie Zamawiającego, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego  tj. Instytucie Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera w Łodzi przy ul. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus nr 8, fabrycznie nowego   chromatografu  gazowego, dwukanałowego z możliwością zainstalowania 4 detektorów , wyposażony  w dozownik  typu ptv oraz detektor ms typu potrójny kwadrupol.

# 1. Chromatograf gazowy, dwukanałowy z możliwością zainstalowania 4 detektorów ,

Wyposażony w :

- dozownik  typu PTV oraz detektor MS typu potrójny kwadrupol

- Piec

- Elektroniczna Kontrola Pneumatyki

- Dozownik wielofunkcyjny ( multimode, typu PTV)

- Detektor MS/MS   typu potrójny kwadrupol  (zoptymalizowany do chromatografii gazowej)

- Autosampler

- Oprogramowanie sterujące przyrządem i autosamplerem z zewnętrznego komputera

- Zestaw instalacyjny do chromatografu wraz z pułapką na linię gazową

- Aparat wyposażony  w wymywanie wsteczne kolumny -  (ang. Backflushing )

- Moduł umożliwiający automatyczne czyszczenie źródła jonów wodorem bez konieczności zapowietrzania detektora MSMS.wraz z generatorem wodoru o wydajności 100 ml/min

2. Zestaw startowy akcesoriów do zainstalowania aparatu i rozpoczęcia na nim pracy minimum : strzykawka do autosamplera,  fiolki do autosamplera, membrany do dozownika, wkładka szklana do dozowników x 10 sztuk , ferrule, złączki, itp.

- Kolumna chromatograficzna DB-5MS 60 m x 0,25mm x 0,25 um lub równoważna

- 2 x kolumna chromatograficzna HP-5MS 15 m x 0,25mm x 0,25 um lub równoważna

- Kolumna chromatograficzna do oznaczania FAME

- Kolumna chromatograficzna do oznaczania trójglicerydów

- Kapilara bez wypełnienia 5 m

- Biblioteka MRM -  co najmniej 1000 związków

- Biblioteka NIST 2017

- Obudowa wyciszająca do pompy wstępnej

- Reduktor do gazu wykorzystywanego w komorze kolizyjnej

- Reduktor do helu

- Reduktor do gazu reakcyjnego przy jonizacji CI

- Podłączenie do LCO2

- Zapasowy dozownik z podziałem /bez podziału

- UPS do potrzymania zestawu przez minimum 30 minut

3. Zestaw komputerowy o parametrach nie gorszych niż :

- procesor 4 rdzeniowy

- pamięć RAM: 16 GB;

-twardy dysk: 2  TB

- napęd DVD-R;

- system operacyjny: 64-bitowy;

-dwa monitory po minimum  24” LCD;

- urządzenie wielofunkcyjne

- karta LAN;

- Urządzenie do opracowywania danych w wersji „off line”

- Komunikacja PC – Chromatograf w oparciu o interface Ethernet (LAN)

- Pakiet Office 2019 Professional lub równoważny

- Sprzęt dostarczony w ramach zamówienia jest sprzętem fabrycznie nowym  i wolnym od wad fizycznych i wad prawnych.

- Wykonawca w ramach udzielonej gwarancji odpowiada za braki ilościowe i jakościowe ujawnione bezpośrednio po rozpakowaniu przedmiotu umowy u Zamawiającego.

- Przedmiot umowy posiada deklarację zgodności, przez co należy rozumieć wystawione przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela oświadczenie stwierdzające, że wyrób jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami, specyfikacjami technicznymi lub określoną normą i posiada oznakowanie CE (lub równoważne).

- Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia gwarancji na urządzenie na okres minimum 24 miesięcy oraz gwarancji na pozostałe urządzenia będące przedmiotem zamówienia zgodnie z terminem wskazanym w dokumentach gwarancyjnych producenta. Wykonawca przeniesie dłuższe okresy gwarancyjne na podzespoły, jeśli takowe posiadają u ich producentów. Gwarancja biegnie od daty podpisania przez obie strony protokołu przekazania do eksploatacji (protokół zdawczo-odbiorczy).

- Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia Zamawiającemu serwisu gwarancyjnego 
i pogwarancyjnego świadczonego przez podmiot posiadający autoryzację producenta na terenie Polski oraz mozliwość zdalnego monitorowania stanu aparatu na gwarancji lub kontrakcie serwisowym przez dział serwisu.

- Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia Zamawiającemu dostępności części zamiennych do urządzenia będącego przedmiotem zamówienia na okres:

- minimum 7 lat

- Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony do siedziby Zamawiającego, do miejsca wskazanego przez Zamawiającego ( usługa dotyczy również wniesienia sprzętu) transportem Wykonawcy na jego koszt i ryzyko w sposób zabezpieczający go przed uszkodzeniem. Wykonawca dokona  montażu i zainstalowania sprzętu w siedzibie Zamawiającego, uruchomienie urządzenia  i  przeprowadzenie  testów  sprawdzających poprawność działania. Uruchomienie przedmiotu zamówienia nastąpi pod nadzorem osób wskazanych przez Zamawiającego i zostanie potwierdzone protokołem zdawczo-odbiorczym.

- Wykonawca zobowiązuje się do zainstalowania i oddania do eksploatacji przedmiotu zamówienia w siedzibie Zamawiającego i w miejscu przez niego wskazanym oraz zobowiązuje się zapewnić bezkosztową pomoc telefoniczną w godzinach 9.00-17.00/w dni robocze (tj. poniedziałek – piątek). Przez okres min. 5 lat.

- Wykonawca zobowiązuje się dokonać u Zamawiającego bez dodatkowych opłat:

- przeprowadzenia szkolenia personelu Zamawiającego w języku polskim lub w języku, który jest zrozumiały dla operatora w zakresie obsługi zamawianych urządzeń, ich oprogramowania:

- szkolenie 5 dni + 1 dzień szkolenie instalacyjne

- Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wraz z przedmiotem umowy instrukcję obsługi w języku 	polskim i angielskim, podstemplowane gwarancje (dokumenty gwarancyjne), bez dodatkowej 	opłaty wraz z:

  - prospektami technicznymi opisującymi szczegółowo parametry techniczne oraz wyposażenie dostarczonego urządzenia;

  - oraz oprzyrządowanie i materiały eksploatacyjne niezbędne do instalacji i uruchomienia urządzenia. Na dostarczonym aparacie Wykonawca dokona instalacji właściwego dla aparatu oprogramowania. Jeśli do instalacji i uruchomienia niezbędne jest dodatkowe oprogramowanie specyficzne np. sterowniki urządzeń, Wykonawca dostarczy z urządzeniem nośniki CD z wersją instalacyjną.

  - wykazem autoryzowanych punktów serwisowych (o ile dotyczy),

  - Paszport techniczny urządzenia (o ile dotyczy)

  - Jakikolwiek sprzęt komputerowy (laptop, komputer stacjonarny itp.) dostarczany do 	IMP musi posiadać odpowiedni typ licencji. W przypadku oprogramowania firmy 	Microsoft licencje muszą być typu GOV. Dodatkowo w IMP dopuszczane są 	wersje (Office 2019 PRO lub STD oraz Windows 10 Pro) lub równoważne 	kompatybilne z powyższymi poprogramowaniami. Zamawiający nie dopuszcza licencji 	domowych lub dla małych firm.  Do każdego nowo zakupionego sprzętu 	komputerowego należy zakupić licencje CAL do domeny z SA na 2 lata na użytkownika 	lub równoważną kompatybilną z Domeną Active Directory firmy Microsoft. Wszystkie 	licencje cyfrowe muszą być zarejestrowane na adres e-mail it@imp.lodz.pl.

4. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o planowanej dostawie na  3 dni robocze przed planowanym terminem dostawy.

IV.		WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ CPV

Nomenklatura: Wspólny Słownik Zamówień CPV:

Kod:

38434000-0 - Analizatory

38432200-4 - Chromatografy

48000000-1 – Pakiety oprogramowania

30200000-1 – urządzenia komputerowe

48151000-1– komputerowy system sterujący

30213000-5– komputery osobisty

51430000-5 –usługi instalowania sprzętu laboratoryjnego

79632000-3 –szkolenie pracowników

V.		TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin realizacji zamówienia ustala się nie później niż do 22 tygodni od dnia podpisania umowy .

VI.		OFERTY CZĘŚCIOWE

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

VII.		OFERTY WARIANTOWE

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

VIII.		ZAMÓWIENIA ART. 67 UST. 1 PKT 6

Zamawiający nie zamierza udzielić zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP

IX.		ZAMÓWIENIA ART. 67 UST. 1 PKT 7

Zamawiający nie zamierza udzielić zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy PZP .

X.		WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

- O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:

  - nie podlegają wykluczeniu;

  - spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:

- kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Zamawiający nie określa w/w w przedmiotowym postępowaniu

- sytuacji ekonomicznej lub finansowej

Zamawiający nie określa w/w w przedmiotowym postępowaniu

- zdolności technicznej lub zawodowej

Zamawiający nie określa w/w w przedmiotowym postępowaniu

- Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w rozdz. X. 1. 2) lit. b-c niniejszej SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

- Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa w rozdz. X. 2 niniejszej SIWZ wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy:

- Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

- Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5.

- W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

- Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa powyżej, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:

1)  zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

2)  zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże

zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których

mowa w art. 22 a ust. 1 ustawy PZP

XI.		WYKLUCZENIE Z POSTĘPOWANIA

1. Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia – stosownie do przepisów ustawy PZP:

- wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;

- wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

a)  o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176);

b)  o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny;

c)  skarbowe;

d)  o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);

- wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 13;

- wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

- wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej "kryteriami selekcji", lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;

- wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

- wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

- wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;

- wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

- wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544);

- wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

- wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

- Zamawiający przewiduje możliwość wykluczenia wykonawcy na podstawie art.24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp

# a) W stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd 	układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie 	wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego 	majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo 	restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1508 z późn. zm.) lub którego upadłość 	ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości 	zawarł układ 	zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ 	nie przewiduje 	zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, 	chyba że sąd zarządził 	likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy 	z dnia 28 lutego 2003 r. - 	Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 2344 z późn. zm.);

- Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 Ustawy.

- Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 Ustawy lub na podstawie okoliczności  wymienionych w pkt 2 a) niniejszego rozdziału SIWZ, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Regulacji, o której mowa w zdaniu pierwszym nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono  prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

- Wykonawca  nie  podlega  wykluczeniu,  jeżeli  Zamawiający,  uwzględniając  wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie pkt. 4 rozdz. XI -SIWZ.

- Zamawiający  może  wykluczyć   Wykonawcę   na  każdym  etapie   postępowania o udzielenie zamówienia.

XII.		WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA

XII. 1. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA

- Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie  Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (zwanego dalej „JEDZ”) stanowiące wstępne potwierdzenie w przedmiocie:

- Braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu;

- Spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

Przedmiotowe oświadczenie należy złożyć wraz z ofertą na formularzu udostępnionym w ramach niniejszej SIWZ, wypełnione wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ oraz zgodnie z Instrukcją wypełniania JEDZ stanowiącą Załącznik nr 3a do SIWZ, dostępną również pod adresem internetowym:

https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Instrukcja-wypelniania-JEDZ-ESPD.pdf

lub

https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia

- Wykonawca może wykorzystać w JEDZ nadal aktualne informacje zawarte w innym dokumencie JEDZ złożonym w odrębnym postępowaniu o udzielenie zamówienia.

- W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców w rozumieniu art. 23 ustawy PZP, oświadczenie w formie JEDZ, o którym mowa w pkt. 1 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Oświadczenia te mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

- Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania – w zakresie w jakim się powołuje na ich zasoby – warunków udziału w postępowaniu, składa oświadczenia, o których mowa w pkt. 1 w formie osobnych JEDZ dotyczących tych podmiotów, zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ

- Wypełniając JEDZ należy mieć na uwadze:

- Zapisy niniejszej SIWZ

- Instrukcję wypełniania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia JEDZ (European Single Procurement Document ESPD) udostępnioną na stronie Urzędu Zamówień Publicznych (UZP) pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Instrukcja-wypelniania-JEDZ-ESPD.pdf lub https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia

- Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 roku ustanawiające standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE nr L 3 z 6.1.2016 str. 16)

- Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 	istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się 	na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa JEDZ o którym mowa w pkt XII. 	1.1. niniejszej SIWZ dotyczące tych podmiotów.

- Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1.  W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda następujących dokumentów:

- Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy PZP, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast w/w dokumentów składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru inny, równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy PZP, z zachowaniem powyższego terminu.

- zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

- zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

- odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

W przypadku wypełniania JEDZ w części IV A pkt 1 – figuruje w odpowiednim rejestrze zawodowym lub handlowym prowadzonym  w państwie członkowskim siedziby Wykonawcy, Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenie

- Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 7 b-d) niniejszego rozdziału SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 8 a-b) niniejszego rozdziału SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt.7 a) niniejszego rozdziału, składa dokument, o którym mowa w pkt.7 a)  niniejszego rozdziału, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 uPzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 uPzp, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia i dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych.

- W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

- Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcia wiążącego porozumienia w sprawie spłaty tych należności – wg Załącznika nr 5 do SIWZ

- Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne – wg Załącznika nr 5 do SIWZ

- Oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, 
o których mowa w stawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. 
z 2016 r. poz. 716) – wg Załącznika nr 5 do SIWZ

- Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. XII.1.1 (oświadczenie JEDZ)

- Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. XII.1.1 (oświadczenie JEDZ)

- W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o którym mowa w pkt. XII.1.1 (oświadczenie JEDZ) składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

- Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia, przedmiotowe oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Przedmiotowe oświadczenie należy złożyć w formie pisemnej na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ

- W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126).

- Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w rozdz. XII pkt 1. niniejszej SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

- Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu MR, składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem.

- Jeżeli oryginał dokumentu lub oświadczenia, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub inne dokumenty lub oświadczenia składane w postępowaniu o udzielenie zamówienia, nie zostały sporządzone w postaci dokumentu elektronicznego, wykonawca może sporządzić i przekazać elektroniczną kopię posiadanego dokumentu lub oświadczenia poświadczoną za zgodność z oryginałem.

- Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

- Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie elektronicznej.

- Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, o której mowa w pkt XII.22 SIWZ, następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

XIII.	INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, W  TYM JEDZ  W  FORMIE ELEKTRONICZNEJ, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

- W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami

  - odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, 	ePUAPu https://epuap.gov.pl/ adres skrzynki ePuap : IMP/Skrytka ESP oraz poczty 	elektronicznej e-mail: zamowienia.publiczne@imp.lodz.pl

Zamawiający zaleca by w sprawach dotyczących wyjaśnienia treści SIWZ, 	Wykonawcy korzystali z poczty elektronicznej przesyłając wnioski o wyjaśnienie 	treści SIWZ na adres: zamowienia.publicznel@imp.lodz.pl

- Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcą odbywa się zgodnie z:

a) Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1320)

b) Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1991).

- W korespondencji kierowanej do Zamawiającego, Wykonawca winien się posługiwać numerem sprawy wskazanym w SIWZ (AZAPUZA/35/20/PN)

XIV. 		WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

- Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert

- pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert

- Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

- Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 1.

- Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie

- Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców

- W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

XV.		WADIUM

- Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium.

- Wadium Wykonawcy są zobowiązani wnieść przed upływem terminu składania ofert wskazanym w niniejszej SIWZ.

- Wadium należy wnieść w kwocie:

a) 30 000,00 (trzydzieści tysięcy złotych 00/100)

- Wadium może być wniesione w jednej lub w kilku następujących formach:

- Pieniądzu

- Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

- Gwarancjach bankowych;

- Gwarancjach ubezpieczeniowych

- Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 2014 r., poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240)

- Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy:

Bank PeKaO  S.A II Oddział Łódź

Nr rachunku bankowego: 46 1240 3028 1111 0000 2822 2723

- Wadium Wykonawca zobowiązany jest wnieść na cały okres związania ofertą.

- Z treści gwarancji winno wynikać nieodwołalne i bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 Ustawy. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 Ustawy.

- W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż w pieniądzu, oryginał dokumentu należy sporządzić, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia (wystawców dokumentu) i przekazać Zamawiającemu na ePUAP (za pośrednictwem formularza do komunikacji jako załącznik lub wraz z ofertą) albo przesłać na adres poczty elektronicznej Zamawiającego w taki sposób, aby dokument ten dotarł do Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający zwraca uwagę, że zeskanowane oryginalne dokumenty papierowe nie są oryginalnymi dokumentami elektronicznymi, lecz elektronicznymi kopiami dokumentów papierowych, w związku z tym  Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia skanu dokumentu wadialnego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

- Za termin wniesienia wadium zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.

- Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem tj.

- Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy PZP z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy PZP, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

- Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.

- Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

- Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 10 a), jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.

- Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.

- Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

UWAGA:

- Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert.

- Wadium wniesione w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego.

- Oferta wykonawcy, która nie zostanie zabezpieczona akceptowalną formą wadium na wymagany okres związania ofertą określony w specyfikacji zostanie odrzucona.

- W przypadku przedłużenia okresu związania ofertą, zgoda wykonawcy na jego przedłużenie jest dopuszczalna tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo jeżeli nie jest to możliwe z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania z ofertą.

- W pozostałych przypadkach mają zastosowanie przepisy dotyczące wadium wynikające z ustawy Prawo zamówień publicznych.

XVI.		TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

- Wykonawca składający ofertę jest nią związany przez okres 60 dni.

- Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

- Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w pkt. 2, nie powoduje utraty wadium.

- Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

XVII.		OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT

Opis sposobu opracowania i złożenia oferty oraz JEDZ

- Oferta musi zawierać:

    - dowód wpłaty/wniesienia wadium

    - wypełniony Formularz Oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

    - Wypełniony załącznik nr 2 –Formularz asortymentowo-cenowy.

Niedopuszczalne jest wprowadzanie przez Wykonawców jakichkolwiek zmian do treści ww. załącznika. Wprowadzenie zmian skutkować będzie odrzuceniem oferty zgodnie z przepisami ustawy. Zamawiający zaleca wykorzystanie formularza załącznika nr 2 przekazanego przez Zamawiającego. Dopuszcza się w ofercie złożenie załącznika opracowanego przez Wykonawców pod warunkiem, że będzie on identyczny co do treści z arkuszem przygotowanym przez Zamawiającego.

    - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ).

    - wykaz osób do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu i do zawarcia umowy.

    - W przypadku składania oświadczeń lub podpisywania jakichkolwiek dokumentów przez pełnomocnika wymagane jest dołączenie do oferty oryginału pełnomocnictwa do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym mocodawcy. W przypadku, gdy Wykonawca dysponuje jedynie pełnomocnictwem w formie pisemnej, należy uzyskać elektroniczne poświadczenie zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem, które notariusz opatrzy kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

    - wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicą przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”, a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP). Niedopełnienie tych wymogów skutkuje jawnością całej oferty. Wykonawca nie może zastrzec jako tajnych informacji zawartych m.in. w formularzu ofertowym, innych informacji będących informacjami jawnymi w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych.

W przypadku  gdy,  w  toku  badania  ofert  okaże  się,  że zastrzeżone informacje zawarte  w ofertach nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa Zamawiający odtajni te informacje a następnie poinformuje o tym zainteresowanego.  Wykonawca wraz z zastrzeżeniem, o którym mowa powyżej powinien wykazać, iż zastrzeżone informację stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

- Wszystkie strony powinny być ponumerowane i opatrzone spisem treści.

- Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę,  w tym również podmioty występujące wspólnie.

- Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji lub udostępnionych również na https://miniportal.uzp.gov.pl.

- Ponadto Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany zaakceptowania postanowienia następujących dokumentów:

  - Regulaminu korzystania z systemu miniPortal,

  - instrukcji użytkownika systemu miniPortal-ePUAP.

- Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP. Przedmiotowa instrukcja dostępna jest na stronie, na której znajdują się Formularze, o których mowa powyżej lub na https://miniportal.uzp.gov.pl/, w menu (w prawym górnym rogu strony), w zakładce „Instrukcje”.

- Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.

- Wykonawca składa ofertę w postępowaniu za pośrednictwem formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.

- Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępne są na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu. Identyfikator postępowania jest również dostępny na stronie internetowej Zamawiającego i stanowi załącznik Nr 4 do SIWZ.

- W Formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP oraz adres poczty elektronicznej, przez które prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.

- Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.

- Wykonawca może również przekazać ww. oświadczenia, dokumenty itp. (nie dotyczy oferty oraz oświadczenia, o którym mowa w art. 26a ust. 2 ustawy, tj. JEDZ) na adres poczty elektronicznej Zamawiającego. Wykonawca, przekazując ww. oświadczenia, dokumenty itp., żąda potwierdzenia dostarczenia wiadomości zawierającej ww. oświadczenia, dokumenty itp. Za datą przekazania ww. oświadczeń, dokumentów itp. przyjmuje się datę otrzymania potwierdzenia dostarczenia wiadomości zawierającej ww. oświadczenia, dokumenty itp. z serwera pocztowego Zamawiającego.

- Zamawiający dopuszcza format przesyłanych danych zgodnie z katalogiem formatów wskazanych w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych w szczególności: .pdf, .doc, .docx, .rtf,.xps, .odt.

- Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w formatach wskazanych powyżej i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty, opisany został w Regulaminie korzystania z miniPortalu. Ofertę należy złożyć w oryginale.

- Zamawiający określa dopuszczalny format kwalifikowanego podpisu elektronicznego jako:

- dokumenty w formacie „pdf” zaleca się podpisywać formatem PAdES,

- dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż pdf, wtedy należy użyć formatu XAdES.

- UWAGA! JEDZ należy przesłać wraz z ofertą w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie składane na formularzu JEDZ powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.  Analogiczny wymóg dotyczy JEDZ składanego przez podwykonawcę, na podstawie art. 25a ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

- Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny. Może korzystać z narzędzia ESPD lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego, w szczególności w jednym z ww. formatów.

- Po stworzeniu lub wygenerowaniu przez wykonawcę dokumentu elektronicznego JEDZ, wykonawca podpisuje ww. dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne - podpis elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie.

- Wszystkie dokumenty i oświadczenia w językach obcych należy złożyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

- Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian po terminie składania ofert.

- Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy, oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane.

- W przypadku gdy, w toku badania ofert okaże się, że zastrzeżone informacje zawarte w ofertach nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa Zamawiający odtajni te informacje a następnie poinformuje o tym zainteresowanego.

- Udostępnianie ofert będzie odbywać się na poniższych zasadach:

- Wykonawca zobowiązany jest złożyć u zamawiającego wniosek  o udostępnienie treści wskazanej oferty,

- Zamawiający ustali, z uwzględnieniem złożonego w ofercie zastrzeżenia o tajemnicy przedsiębiorstwa, zakres informacji, które mogą być Wykonawcy udostępnione,

- Po przeprowadzeniu powyższych czynności Zamawiający ustali miejsce termin i sposób udostępnienia oferty, o czym poinformuje Wykonawcę w pisemnym zawiadomieniu.

XVIII.		MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

- Oferty należy składać do dnia 20  lipca 2020 roku do godziny 9:00  .

- Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – pok. 384 Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia w dniu 20 lipca 2020  roku o godzinie 12:00

- Otwarcie ofert jest jawne

- Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

- Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

- Podczas otwarcia ofert, Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy PZP.

- Wykonawcę, który złożył ofertę po tym terminie Zamawiający niezwłocznie zawiadamia o tym fakcie oraz zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania. Możliwość przedłużenia ostatecznego terminu składania ofert dopuszcza się jedynie w sytuacjach i trybie wynikającym z art. 38 Ustawy. Przedstawiciele Wykonawcy mają prawo uczestniczyć w sesji jawnej otwarcia ofert. Bezpośrednio przed otwarciem ofert podana zostanie kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert podane zostaną nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny zawarte w ofertach.

- Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej informacje dotyczące:

- kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

- firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,

- ceny i warunków płatności zawartych w ofertach.

UWAGA!!!

- Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia informacji określonej w rozdz. XVIII.8 SIWZ, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu.

XIX.		SPOSÓB OBLICZANIA CENY

- Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia, poprzez wskazanie w Formularzu ofertowym sporządzonym wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ łącznej ceny ofertowej brutto za realizację przedmiotu zamówienia.

- Łączna cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy określonym w niniejszej SIWZ.

- Wykonawca może podać tylko jedną cenę (wartość) netto i brutto (tj. z podatkiem od towarów i usług VAT naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami). Wszelkie rabaty, upusty, współczynnik waloryzacji itp. Wykonawca winien uwzględnić w trakcie kalkulacji ceny oferty.

- Nie dopuszcza się podawania ceny w przedziałach kwotowych

- Cenę należy zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku (tzn. zaokrąglając do pełnych groszy 
w ten sposób, że końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0, 5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza).

- Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w PLN. Zamawiający nie dopuszcza możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.

- Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru/usługi, których dostawa/świadczenie* będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku

XX.		KRYTERIA OCENY OFERT, WAGA KRYTERIÓW, SPOSÓB OCENY OFERT

- Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami, którym przypisano znaczenie:

    - Cena (C)  - 60%

Cena: 60%

Sposób obliczania liczby punktów w kryterium cena

#### Cena = Cn/Cbn x C

gdzie :

Cn – najniższa cena ofertowa

Cbn – cena oferty badanej

C – waga procentowa dla kryterium „cena”

2. Gwarancja – 40 %

Sposób obliczania liczby punktów w kryterium gwarancja.

W tym kryterium Wykonawca może uzyskać maksymalnie 40 pkt.

- Jeżeli Wykonawca zaoferuje  - 24 m-c - otrzyma - 0 pkt;

- Jeżeli Wykonawca zaoferuje  - 30 m-cy - otrzyma - 30 pkt

- Jeżeli Wykonawca zaoferuje  - 36 m-ce -  otrzyma - 40 pkt.

Całkowita ocena oferty (COO) jest sumą kryterium cena oraz kryterium gwarancja i zostanie obliczona wg wzoru:

COO = Cena + G

gdzie :

COO – całkowita ocena oferty

Cena – kryterium cena (60%)

G   Gwarancja (40 %)

Wykonawca może podać tylko jedną cenę (wartość) netto i brutto (tj. z podatkiem od towarów i usług VAT naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami). Wszelkie rabaty, upusty, współczynnik waloryzacji itp. Wykonawca winien uwzględnić w trakcie kalkulacji ceny oferty.

Cena (wartość) netto i brutto musi zawierać wszelkie koszty konieczne do realizacji               zamówienia. Cenę należy zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku (tzn. zaokrąglając do pełnych groszy w ten sposób, że końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza).

Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w PLN.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.

Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego.  Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym      wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza              do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić             zgodnie z obowiązującymi przepisami.

XXI.		AUKCJA ELEKTRONICZNA

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej

XXII. 		FORMALNOŚCI, JAKICH POWINIEN DOPEŁNIĆ WYKONAWCA PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

- Umowa wymaga, pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnej, chyba, że przepisy odrębne wymagają formy szczególnej.

- Umowa w sprawie przedmiotowego zamówienia jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej.

- Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

- W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.

- Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom.

- W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy PZP.

XXIII. 		ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- Zamawiający żąda od Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 2 % (słownie: dwa procent) ceny całkowitej podanej w ofercie.

- Zabezpieczenie może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

- Pieniądzu;

- Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

- Gwarancjach bankowych;

- Gwarancjach ubezpieczeniowych;

- Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

- Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:

- Bank PeKaO  S.A II Oddział Łódź

Nr rachunku bankowego 46 1240 3028 1111 0000 2822 2723

- W przypadku wniesienia przez Wykonawcę wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

- 70% wartości zabezpieczenia stanowi zabezpieczenie należytego wykonania umowy, 30% wartości zabezpieczenia Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady.

- Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

- Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady jest zwracana nie później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

XXIV. 		ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ

Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych w art. Od 179 do 189.

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający był zobowiązany na podstawie ustawy prawo zamówień publicznych.

2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane środkami komunikacji elektronicznej, albo w terminie 15 dni– jeżeli została przesłana w inny sposób.

3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz postanowień Ogłoszenia wnosi się w terminie10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE lub zamieszczenia Ogłoszenia na stronie internetowej zamawiającego.

4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 2 i 3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

7. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł się zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby zamawiającego, którą wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia KIO, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce operatora publicznego jest równoważne z jej wniesieniem.

XXV. 		 KOREKTY OCZYWISTYCH OMYŁEK

Zamawiający poprawia w ofercie:

- oczywiste omyłki pisarskie,

- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

- inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty

- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

XXVI.		ODRZUCENIE OFERTY

Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

  - jest niezgodna z ustawą;

  - jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3;

  - jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

  - zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia;

  - została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert;

  - zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu;

  - wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3;

  - wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2, na przedłużenie terminu związania ofertą;

  - wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli zamawiający żądał wniesienia wadium;

  - oferta wariantowa nie spełnia minimalnych wymagań określonych przez zamawiającego;

  - jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa państwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób;

  - jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

XXVII. 		UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

      - Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:

  - nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2;

  - w postępowaniu prowadzonym w trybie licytacji elektronicznej wpłynęły mniej niż dwa wnioski o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej albo nie została złożona żadna oferta;

  - cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;

  - w przypadkach, o których mowa w art. 91 ust. 5, zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie;

  - wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;

  - postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

XXVIII.  UWAGI DODATKOWE

Zamawiający nie przeprowadził dialogu technicznego.

## Informacja dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne/konsorcja)

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia  albo reprezentowania  w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy, oraz o których mowa w pkt XI SIWZ.

- W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt. XII.1.1 SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu    oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje   spełnianie   warunków   udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

- W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w pkt. XII.18 SIWZ składa każdy z Wykonawców.

- W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców każdy z nich zobowiązany jest są na wezwanie Zamawiającego złożyć dokumenty i oświadczenia o których mowa w pkt XII.7a-d;XII.12-14.

Podwykonawstwo

- Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.

- Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

- Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w treści Formularza Oferty części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.

Zamawiający, działając zgodnie z art. 24aa PZP, najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

XXIX.	ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY

- Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej SIWZ. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę na warunkach określonych we wzorze umowy, stanowiącym Załączniki nr 7.

- Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,

- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,

- unieważnieniu postępowania

– podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

- W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8 Ustawy, informacja, o której mowa w pkt. 2c), zawiera wyjaśnienie powodów, dla których dowody przedstawione przez wykonawcę, zamawiający uznał za niewystarczające.

- Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w pkt 2 lit. a) i d), na stronie internetowej.

- Zamawiający może nie ujawniać informacji, o których mowa w pkt 2, jeżeli ich ujawnienie byłoby sprzeczne z ważnym interesem publicznym

- Przed podpisaniem umowy wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przedłoży zamawiającemu dokument potwierdzający wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub/i przedstawi wniosek o przekształcenie kwoty wadium w zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

- Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 15 dni jeżeli informacja zostanie przesłana w inny sposób.

- Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu określonego w pkt.7, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta w danej części.

- W terminie wskazanym we wspomnianym piśmie, wybrany Wykonawca powinien przybyć we wskazane przez Zamawiającego miejsce w celu podpisania umowy, pod rygorem utraty wadium.

- Na pisemny wniosek wybranego Wykonawcy, nie wyklucza się również możliwości podpisania umowy w trybie korespondencyjnym.

XXX.			KLAUZULA INFORMACYJNA   RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

- administratorem danych osobowych Wykonawców i osób uczestniczących w przedmiotowym postępowaniu jest Zamawiający;

- Zamawiający wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych pod adresem e-mail: iod@imp.lodz.pl;

- Dane osobowe Wykonawców i osób uczestniczących w przedmiotowym postępowaniu przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;

- Odbiorcami danych osobowych Wykonawców i osób uczestniczących w przedmiotowym postępowaniu będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 Pzp;

- dane osobowe osób uczestniczących w przedmiotowym postępowaniu będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy

- obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio jego dotyczących oraz danych osób uczestniczących w postępowaniu jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Pzp;

- w odniesieniu do danych osobowych osób uczestniczących w przedmiotowym postępowaniu decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- osoby uczestniczące w przedmiotowym postępowaniu posiadają:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych bezpośrednio ich dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania przez Wykonawcę uczestniczącego w przedmiotowym postępowaniu danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących wykonawców i uczestników przedmiotowego zamówienia narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Wykonawcy i osobom uczestniczącym w przedmiotowym postępowaniu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawców i osób uczestniczących w przedmiotowym postępowaniu jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Załączniki do SIWZ:

Załącznik nr 1.Formularz oferty

Załącznik nr 1 A –Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2   – Formularz asortymentowo –cenowy

Załącznik nr 3 - Formularz JEDZ

Załącznik nr 3a – Instrukcja wypełniania formularza JEDZ

Załącznik nr 4 – Klucz do szyfrowania oferty

Załącznik nr 5 – Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik nr 6– Lista podmiotów należących do grupy kapitałowej

Załącznik nr 7 – Wzór umowy

Załącznik nr 7.1 – Oświadczenie RODO

Łódź 29.05. 2020

…………………………………..

Miejscowość, data

__________________________________

Zatwierdzam specyfikację wraz z załącznikami

ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ

AZAPUZA/35/20/PN

…………………………………………………………..

Nazwa i siedziba Wykonawcy

NIP …………………………………………………….

REGON ………………………………………………

Telefon kontaktowy ……………………………..

Faks ………………………………………………….

E-mail ……………………………………………….

Adres skrzynki ePUAP: ………….

# INSTYTUT MEDYCYNY PRACY

# ul. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus Nr 8

# 91-348 Łódź

###### OFERTA

Odpowiadając na postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na:

ZAKUP I DOSTAWA CHROMATOGRAFU  GAZOWEGO, DWUKANAŁOWEGO Z MOŻLIWOŚCIĄ ZAINSTALOWANIA 4 DETEKTORÓW , WYPOSAŻONY  W DOZOWNIK  TYPU PTV ORAZ DETEKTOR MS TYPU POTRÓJNY KWADRUPOL

Znak sprawy: AZAPUZA/35/20/PN

1. Oświadczamy, że akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz jej załącznikach i nie zgłaszamy do nich żadnych zastrzeżeń.

2. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i wzorem umowy, na następujących warunkach:

Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę: ……………………….…………………… zł netto

słownie:………………………………………………………………………………………  zł netto

Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę: ………………………………………….. zł brutto

słownie: .............................................................................................................. zł brutto

II kryterium – Gwarancja

Oferujemy okres gwarancji na czas ………………………..( nie mniej niż 24miesięce).

*Proszę wpisać:  24 lub  30 lub 36 miesiące. Jeżeli nie zostanie określona  długość gwarancji, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca oferuje gwarancję 24 miesięce.

Termin dostawy:

Oferujemy termin dostawy ………………………..(max.czas dostawy 22 tygodnie od dnia podpisania umowy).

INFORMUJEMY, że:

- *wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku
  podatkowego

- *wybór oferty będzie** prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku
 podatkowego w odniesieniu do następujących towarów lub usług:

…….………………………………………………………………………………………………

nazwa (rodzaj) towaru, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania.

Wartość towarów lub usług powodująca obowiązek podatkowy u zamawiającego to .................................................................................. PLN netto.

*niewłaściwe przekreślić

**Uwaga:

dotyczy Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości podatku VAT 
    do wartości netto oferty, tj. w przypadku:

- wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,

- mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od towarów i usług,

- importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez zamawiającego przy porównywaniu cen ofertowych podatku VAT.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte.

- Oświadczam/y, że wypełniłem/ wypełniliśmy* obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem/pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

- Jesteśmy związani ofertą przez okres 60 dni wskazany w SIWZ. Na potwierdzenie powyższego wnieśliśmy wadium w wysokości ______ PLN w formie _____________________ .

- Wadium (w przypadku wniesienia w formie pieniądza) należy zwrócić przelewem na konto:

__________________________________________________________________________

- Oświadczamy, że zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia istotne warunki umowy (wzór umowy) zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku przyznania nam zamówienia, do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez zamawiającego.

- W przypadku udzielenia nam zamówienia należność za wykonanie dostawy uregulowana będzie w formie przelewu na konto:

(Nazwa banku) ……………….………………………………………………………………

(Nr rachunku bankowego)…………………………………………………………………

6. Imiona, nazwiska oraz funkcje osób, reprezentujących naszą Firmę w przypadku udzielenia nam    zamówienia uprawnione do podpisania ewentualnej umowy:

1. ………………………………………………………………... (pełniona funkcja) …………………………………………

2. ………………………………………………………………... (pełniona funkcja) …………………………………………

7. Wykonawca oświadcza, że zamierza٭ nie zamierza٭ powierzyć podwykonawcy (om) realizację  niniejszego zamówienia w następującym zakresie:

| Lp. | Część zamówienia, która ma zostać powierzona podwykonawcy |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |

8. Oświadczamy, że następujące informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu  przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

9. Integralną częścią niniejszej oferty są: DOKUMENTY, OŚWIADCZENIA i ZAŁĄCZNIKI:

| Lp. | Załącznik / Oświadczenie | Strona oferty |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |
| 5. |  |  |
| itd. |  |  |

Złożona oferta zawiera …………… kolejno ponumerowanych stron.

Miejsce i data ……………………………………………..

……………………………………………………

(Podpis osoby (osób)   uprawnionych  do podpisania oferty)

* niepotrzebne skreslić

Załącznik nr 1 A do SIWZ

AZAPUZA/35/20/PN

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CHROMATOGRAF  GAZOWY, DWUKANAŁOWY Z MOŻLIWOŚCIĄ ZAINSTALOWANIA 4 DETEKTORÓW , WYPOSAŻONY  W DOZOWNIK  TYPU PTV ORAZ DETEKTOR MS TYPU POTRÓJNY KWADRUPOL

| 1.System | Chromatograf gazowy, dwukanałowy z możliwością zainstalowania 4 detektorów , wyposażony w dozownik typu PTV oraz detektor MS typu potrójny kwadrupol |
| --- | --- |
| 2. Piec | Piec posiada: Minimum 20 ramp temperaturowych podczas analizy Zakres temperatur nie gorszy jak:: temperatura otoczenia +4 oC do 450 oC Maksymalna szybkość grzania minimum 120 °C/min Chłodzenie od 450 do 50°C w czasie nie gorszym jak 4 minuty |
| 3. Elektroniczna Kontrola Pneumatyki | Dokładność ustawień ciśnienia nie gorsza jak 0,001 psi (na dozownikach i detektorach) Pełna elektroniczna kontrola elektroniczna kontrola przepływów i ciśnień gazów Kompensacja zmian ciśnienia atmosferycznego w czasie rzeczywistym Możliwość programowania do 3 narostów przepływu/ciśnienia |
| 4. Dozownik | Dozownik wielofunkcyjny ( multimode, typu PTV) Zakres temperatur dozownika nie gorszy jak: -70oC do 450oC (z opcją crio) Możliwość pracy w trybie: split mode, splitless mode, pulsed split mode, pulsed splitless mode Dokładność ustawiania ciśnienia nie gorsza niż 0,001 psi Maksymalna szybkość grzania dozownika minimum 900oC/min Programowane do co najmniej 10 zmian/narostów temperatury Stosunek podziału nie gorszy jak 7500:1 |
| 5. Detektor | Detektor MS/MS typu potrójny kwadrupol (zoptymalizowany do chromatografii gazowej) Źródło jonów do EI wykonane z inertego stopu, z podwójnym filamentem Źródło jonów do CI Grzanie źródła jonów do co najmniej 350oC Hiperboliczne kwadrupolowe analizatory mas (2) z kwarcu pokrytego złotem Grzanie kwadrupoli w zakresie temperatur nie węższym jak 106– 200 oC Zakres mas 10-1050 m/z Szybkość skanowania: 20 000 u/sek Heksapolowa, liniowa komora kolizyjna Możliwość programowania energii kolizyjnej w komorze do 60 eV Szybkość MRM –800 przejść /sekundę Możliwość wykonywania automatycznego lub ręcznego strojenia aparatu Limit detekcji instrumentu w trybie EI MRM nie gorszy niż 0,5 fg OFN dla nastrzyku 1uL mieszaniny wzorcowej OFN o stężeniu 2 fg/uL (specyfikacja potwierdzana przy instalacji) Czułość w trybie EI MRM S/N RMS 30000:1 dla nastrzylu 1 ul 100 fg/ul OFN (specyfikacja referencyjna producenta) Czułość PCl MRM S/N RMS 2500:1 dla nastrzylu 1 ul 5pg/ul BZP (specyfikacja potwierdzana przy instalacji ) Czułość NCl SIM S/N RMS 2000:1 dla nastrzylu 1 ul 100 fg/ul OFN (specyfikacja referencyjna producenta) |
| 6. Autosampler | Wieża z tacą na 16 fiolek Termostatowana taca na 150 fiolek z opcją czytania kodów kreskowych oraz miejsce do grzania i mieszania próbk Programowalna szybkości nastrzyku Programowania głębokość próbkowania Kompatybilny ze strzykawkami 1ul, 5 µl, 10 µl, 50 µl i 100 µl Zakres nastrzyku od 0,01 do 50 µl |
| 7. Oprogramowanie | Oprogramowanie sterujące przyrządem i autosamplerem z zewnętrznego komputera, umożliwiające pełną kontrolę zestawu, analizę ilościową i jakościową zbierające dane i służące do ich opracowania, archiwizacji i generowania raportów wraz z możliwością dekonwolucji pliku chromatograficznego, trybem pracy dMRM, oraz blokowaniem czasu retencji oparte o zmianę ciśnienia na czole kolumny . |
| 8. Wymagania dodatkowe | Zestaw instalacyjny do chromatografu wraz z pułapką na linię gazową Aparat wyposażony wymywanie wsteczne kolumny - (ang. Backflushing ) Moduł umożliwiający automatyczne czyszczenie źródła jonów wodorem bez konieczności zapowietrzania detektora MSMS.wraz z generatorem wodoru o wydajności 100 ml/min Zestaw startowy akcesoriów do zainstalowania aparatu i rozpoczęcia na nim pracy minimum : strzykawka do autosamplera, fiolki do autosamplera, membrany do dozownika, wkładka szklana do dozowników x 10 sztuk , ferrule, złączki, itp. Kolumna chromatograficzna DB-5MS 60 m x 0,25mm x 0,25 um lub równoważna 2 x kolumna chromatograficzna HP-5MS 15 m x 0,25mm x 0,25 um lub równoważna Kolumna chromatograficzna do oznaczania FAME Kolumna chromatograficzna do oznaczania trójglicerydów Kapilara bez wypełnienia 5 m Biblioteka MRM - co najmniej 1000 związków Biblioteka NIST 2017 Obudowa wyciszająca do pompy wstępnej Reduktor do gazu wykorzystywanego w komorze kolizyjnej Reduktor do helu Reduktor do gazu reakcyjnego przy jonizacji CI Podłączenie do LCO2 Zapasowy dozownik z podziałem /bez podziału + MMI UPS do potrzymania zestawu przez minimum 30 minut Zestaw komputerowy o parametrach nie gorszych niż : - procesor 4 rdzeniowy - pamięć RAM: 16 GB; -twardy dysk: 2 TB - napęd DVD-R; - system operacyjny: 64-bitowy; -dwa monitory po minimum 24” LCD; - urządzenie wielofunkcyjne - karta LAN; Urządzenie do opracowywania danych w wersji „off line’ Komunikacja PC – Chromatograf w oparciu o interface Ethernet (LAN) Pakiet MS Office 2019 Professional lub równoważny Gwarancja minimum 24 miesiące ; Minimum 5 dni szkolenia przeprowadzonych do 1 roku od daty podpisania protokołu odbioru + 1 dzień szkolenie instalacyjne System zainstalowany przez autoryzowany serwis na terenie Polski Instalacja musi być zakończona do końca 2 tygodnia 2021 roku |

UWAGA:

Jakikolwiek sprzęt komputerowy (laptop, komputer stacjonarny itp.) dostarczany do IMP musi posiadać odpowiedni typ licencji. W przypadku oprogramowania firmy Microsoft licencje muszą być typu GOV. Dodatkowo w IMP dopuszczane są wersje (Office 2019 PRO lub STD oraz Windows 10 Pro) lub równoważne kompatybilne z powyższymi poprogramowaniami. Zamawiający nie dopuszcza licencji domowych lub dla małych firm.  Do każdego nowo zakupionego sprzętu komputerowego należy zakupić licencje CAL do domeny z SA na 2 lata na użytkownika lub równoważną kompatybilną z Domeną Active Directory firmy Microsoft. Wszystkie licencje cyfrowe muszą być zarejestrowane na adres e-mail it@imp.lodz.pl

Załącznik 2  do SIWZ

AZAPUZA/35/20/PN

Formularz asortymentowo-cenowy

Wykaz urządzeń ,(wszelkich elementów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia) wchodzących w skład systemu wraz z ich wyceną.*

ZAKUP I DOSTAWA CHROMATOGRAFU  GAZOWEGO, DWUKANAŁOWEGO Z MOŻLIWOŚCIĄ ZAINSTALOWANIA 4 DETEKTORÓW , WYPOSAŻONY  W DOZOWNIK  TYPU PTV ORAZ DETEKTOR MS TYPU POTRÓJNY KWADRUPOL

(zgodnie z załącznikiem 1 A do SIWZ)

| L.p. | Nazwa urządzenia/elementu/systemu/oprogramowania(podzespoły, inne) | Typ/model/symbol/ Producent * | Ilość (sztuk/ zestaw) | Cena jednostkowa netto | Vat % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM ** | X | X |  |

* W oparciu o załącznik nr 1 A do SIWZ należy wyszczególnić i wycenić wszystkie elementy wchodzące w skład systemu

** Wartość końcowa w wykazie musi pokrywać się z ceną oferowaną w formularzu ofertowym

Miejsce i data ……………………………………………..

……………………………………………………

(Podpis osoby (osób)   uprawnionych  do podpisania oferty)

Załącznik nr 3a do SIWZ

AZAPUZA/35/20/PN

Jednolity europejski dokument zamówienia (ESPD)

składany na podstawie art. 25a ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych

z dnia 29 stycznia 2004 r.  (Dz. U. z 2019, poz. 1843 z późn. zm.)

Informacja na temat wypełnienia dokumentu

Zamawiający zamieścił elektroniczne narzędzie do wypełnienia JEDZ / ESPD – plik do 
pobrania w formacje .xml

W celu wypełnienia formularza należy pobrać plik ze strony Zamawiającego w następujący sposób:

- ustawić kursor myszy na dokumencie „Jednolity Europejski Dokument Zamówienia”

- kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać  „Zapisz element docelowy jako…”

- zapisać plik w wybranym miejscu na swoim komputerze.

Następnie korzystając z serwisu JEDZ tj. wchodząc na stronę:

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=pl

- należy załadować plik .xml i wypełnić dokument w wersji elektronicznej.

W razie ew. problemów prosimy o kontakt e-mail bądź telefoniczny tel. 42 63 14 872; 42 63 14 871; 42 63 14 871

Informujemy, że na stronie Urzędu Zamówień Publicznych znajduje się Instrukcja wypełniania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia:

https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia

Wypełniając JEDZ należy mieć na uwadze:

- Zapisy niniejszej SIWZ

- Instrukcję wypełniania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia JEDZ (European Single Procurement Document ESPD) udostępnioną na stronie Urzędu Zamówień Publicznych (UZP) pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Instrukcja-wypelniania-JEDZ-ESPD.pdf lub https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia

- Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 roku ustanawiające standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE nr L 3 z 6.1.2016 str. 16)

Załącznik nr 4 do SIWZ

AZAPUZA/35/20/PN

IDENTYFIKATOR POSTĘPOWANIA

3c7f3ef8-f33f-4f6f-836f-63e0153011b9

\

Załącznik Nr 5 do SIWZ

AZAPUZA/35/20/PN

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA 
W ZAKRESIE OKREŚLONYM W ROZDZIALE XI p. 12-14

| Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: ZAKUP I DOSTAWA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO, DWUKANAŁOWEGO Z MOŻLIWOŚCIĄ ZAINSTALOWANIA 4 DETEKTORÓW , WYPOSAŻONY W DOZOWNIK TYPU PTV ORAZ DETEKTOR MS TYPU POTRÓJNY KWADRUPOL |
| --- |
| Wykonawca (pełna nazwa/firma albo imię i nazwisko Wykonawcy): …………..………………………………………………………………………………………………………..…………. ………………………………………………………………………………………………………………………………. (pełna nazwa (firma) albo imię i nazwisko oraz adres Wykonawcy) |
| Oświadczam, że: wobec Wykonawcy został / nie został* wydany prawomocny wyrok sądu lub ostateczna decyzja administracyjna o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne; W przypadku, gdy wobec Wykonawcy wydany został prawomocny wyrok sądu lub ostateczna decyzja administracyjna o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, Zamawiający żąda przedłożenia dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności. wobec Wykonawcy orzeczono / nie orzeczono* tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; Wykonawca zalega / nie zalega* z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716). * niepotrzebne skreślić |
| ………………………………………………………. pieczęć Wykonawcy | ................................................................. Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy |

Załącznik Nr 6  do SIWZ

AZAPUZA/35/20/PN

………………………………………………..

Oznaczenie Wykonawcy

INFORMACJA

Stosownie do art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych:

1.*   załączamy listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 przedmiotowej ustawy:

Grupa kapitałowa …………………………………………………

(nazwa Grupy)

Lista podmiotów tworzących grupę kapitałową ………………………………………………………..

(nazwa Grupy)

- …………………………………………………………………

- …………………………………………………………………

- …………………………………………………………………

- …………………………………………………………………

2. * Informujemy, że Wykonawca …………………………………………. nie należy do żadnej grupy kapitałowej , o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam /potwierdzamy* własnoręcznym podpisem, świadom/ świadomi * odpowiedzialności karnej z art. 297 Kodeksu Karnego.

Miejscowość:_____________________

Data:.   __________________________

______________________________

podpis osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

* wypełnić właściwą pozycję

Załącznik nr 7 do SIWZ

AZAPUZA/35/20/PN

Umowa nr AZAPUZA/………/2020

zawarta w dniu ……………….. r. pomiędzy

Instytutem Medycyny Pracy imienia prof. dra med. Jerzego Nofera z siedzibą w Łodzi przy ulicy św. Teresy od Dzieciątka Jezus 8, NIP 7240003125, REGON 000288538, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011997,  zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

- Prof. dr hab. med. Jolantę Walusiak-Skorupę – Dyrektora Instytut

- ……………………………………………………………………………………………

a

firmą ………………. z siedzibą w …………………. (kod pocztowy …………………), przy ulicy ………………………, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez ………………………………., pod nr KRS ……………………, NIP ………………….,  REGON ………………………, zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez:

  - ………………………………………………..

w wyniku rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  na  :

ZAKUP I DOSTAWA CHROMATOGRAFU  GAZOWEGO, DWUKANAŁOWEGO Z MOŻLIWOŚCIĄ ZAINSTALOWANIA 4 DETEKTORÓW , WYPOSAŻONY  W DOZOWNIK  TYPU PTV ORAZ DETEKTOR MS TYPU POTRÓJNY KWADRUPOL

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), została zawarta Umowa o następującej treści:

§ 1

### PRZEDMIOT UMOWY

- Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa, montaż i uruchomienie w siedzibie Zamawiającego, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego tj. Instytucie Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera w Łodzi przy ul. św. Teresy od Dzieciątka Jezus nr 8, fabrycznie nowego chromatografu  gazowego, dwukanałowego z możliwością zainstalowania 4 detektorów , wyposażonego  w dozownik  typu ptv oraz detektor ms typu potrójny kwadrupol. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik 1 A do SIWZ i umowy.

# A)Chromatograf gazowy, dwukanałowy z możliwością zainstalowania 4 detektorów ,

Wyposażony w :

- dozownik  typu PTV oraz detektor MS typu potrójny kwadrupol

- Piec

- Elektroniczna Kontrola Pneumatyki

- Dozownik wielofunkcyjny ( multimode, typu PTV)

- Detektor MS/MS   typu potrójny kwadrupol  (zoptymalizowany do chromatografii gazowej)

- Autosampler

- Oprogramowanie sterujące przyrządem i autosamplerem z zewnętrznego komputera

- Zestaw instalacyjny do chromatografu wraz z pułapką na linię gazową

- Aparat wyposażony  w wymywanie wsteczne kolumny -  (ang. Backflushing )

Moduł umożliwiający automatyczne czyszczenie źródła jonów wodorem bez konieczności zapowietrzania detektora MSMS wraz z generatorem wodoru o wydajności 100 ml/min

B) Zestaw startowy akcesoriów do zainstalowania aparatu i rozpoczęcia na nim pracy minimu:

- strzykawka do autosamplera,  fiolki do autosamplera, membrany do dozownika, wkładka szklana do dozowników x 10 sztuk , ferrule, złączki, itp.

- Kolumna chromatograficzna DB-5MS 60 m x 0,25mm x 0,25 um lub równoważna

- 2 x kolumna chromatograficzna HP-5MS 15 m x 0,25mm x 0,25 um lub równoważna

- Kolumna chromatograficzna do oznaczania FAME

- Kolumna chromatograficzna do oznaczania trójglicerydów

- Kapilara bez wypełnienia 5 m

- Biblioteka MRM -  co najmniej 1000 związków

- Biblioteka NIST 2017

- Obudowa wyciszająca do pompy wstępnej

- Reduktor do gazu wykorzystywanego w komorze kolizyjnej

- Reduktor do helu

- Reduktor do gazu reakcyjnego przy jonizacji CI

- Podłączenie do LCO2

- Zapasowy dozownik z podziałem /bez podziału

- UPS do potrzymania zestawu przez minimum 30 minut

C ) Zestaw komputerowy o parametrach nie gorszych niż :

- procesor 4 rdzeniowy

- pamięć RAM: 16 GB;

- twardy dysk: 2  TB

- napęd DVD-R;

- system operacyjny: 64-bitowy;

- dwa monitory po minimum  24” LCD;

- urządzenie wielofunkcyjne

- karta LAN;

- Urządzenie do opracowywania danych w wersji „off line”

- Komunikacja PC – Chromatograf w oparciu o interface Ethernet (LAN)

- Pakiet Office 2019 Professional lub równoważny

- Wykonawca oświadcza, że sprzęt dostarczany w ramach umowy jest sprzętem fabrycznie nowym  i wolnym od wad fizycznych i wad prawnych. Ponadto, Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy posiada deklarację zgodności, przez co należy rozumieć wystawione przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela oświadczenie stwierdzające, że wyrób jest zgodny                            z zasadniczymi wymaganiami, specyfikacjami technicznymi lub określoną normą i posiada oznakowanie CE (lub równoważne).

- Wykonawca oświadcza, że parametry techniczne i użytkowe oraz wyposażenie przedmiotu umowy i dodatkowego wyposażenia są zgodne z ofertą złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego znak sprawy: AZAPUZA/35/20/PN.

- Wykonawca, świadcząc usługi serwisowe, zobowiązuje się do należytej ochrony danych osobowych i podpisania umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych – zgodnie z przepisami w tym zakresie.

- Zamawiający dopuszcza możliwość świadczenia usług serwisowych przez autoryzowanych podwykonawców Wykonawcy pod warunkiem podpisania i spełnienia przez nich gwarancji bezpieczeństwa określonych w umowie powierzenia przetwarzania danych osobowych.

- Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia Zamawiającemu dostępności części zamiennych do urządzenia będącego przedmiotem zamówienia na okres minimum 7 lat. W sytuacji wymiany części - dyski twarde zawsze pozostaną w siedzibie Zamawiającego.

§ 2

WARTOŚĆ UMOWY I WARUNKI PŁATNOŚCI

- Należność za wykonanie przedmiotu umowy będzie regulowana na podstawie faktury VAT, wystawionej przez Wykonawcę, zgodnie z ceną jednostkową z formularza ofertowego w terminie 30 dni licząc od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT w formie przelewu na konto Wykonawcy. Data wystawienia faktury nie może być wcześniejsza niż data podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, którego ta faktura dotyczy.

- Strony ustalają łączną wartość umowy na kwotę …………………………. złotych netto/co stanowi …………………………………………………….. zł brutto (słownie: ………………………………………………………………………………………………………………………………………).

- Cena o której mowa w ust. 1 obejmuje w szczególności:

a) wartość urządzenia,

b) wszelkie koszty transportu zagranicznego i krajowego,

c) koszty załadunku i rozładunku,

d) ubezpieczenie urządzenia w Polsce i poza jej granicami do czasu przekazania przedmiotu 	    umowy Zamawiającemu,

e) koszty szkolenia personelu Zamawiającego w zakresie obsługi zamawianego urządzenia (wraz 	     z  kosztami akomodacji),

f) koszty manipulacyjne odprawy celnej, podatek od towarów i usług konsumpcyjnych VAT,

g) koszty obsługi serwisowej w okresie gwarancji,

h) montaż i uruchomienie urządzenia, oraz ewentualne roboty w siedzibie Zamawiajacego  	związane z montażem i instalacją urzadzenia.

- Zamawiający dokona zapłaty przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę

Bank ………………………………………………..……………………………………….

Nr rach. bankowego …………………………………………………………………….

- Do prawidłowo wystawionej faktury Wykonawca zobowiązany jest dołączyć wykaz zainstalowanych 	urządzeń oraz wyposażenia według Załącznika nr 1 A i 2 do  SIWZ.

- Jako datę zapłaty faktury rozumie się złożenie w banku przez Zamawiającego dokumentu „polecenie przelewu”.

- Zamawiający dopuszcza możliwość  przesyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych na konto Zamawiającego utworzone na platformie utworzonej w trybie ustawy z dnia 9 listopada 2018r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2018r. poz. 2191)

§ 3

TERMIN REALIZACJI UMOWY

Wykonawca zobowiązuje się oddać do eksploatacji przedmiot umowy w siedzibie Zamawiającego,w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w terminie do 22 tygodni od dnia pospisania umowy.

§ 4

WARUNKI DOSTAWY

- Przedmiot umowy będzie dostarczony do siedziby Zamawiającego transportem Wykonawcy na jego koszt i ryzyko w sposób zabezpieczający go przed uszkodzeniem.

- Wykonawca zobowiazuje się dokonać u Zamawiającego:

- Wniesienia , zainstalowania i oddania do eksploatacji przedmiotu zamówienia w siedzibie Zamawiającego i w miejscu przez niego wskazanym , uruchomienie urządzenia  i  przeprowadzenie  testów  sprawdzających poprawność działania w obceności osób wskazanych przez Zamawiącego. Uruchomienie przedmiotu zamówienia nastąpi pod nadzorem osób wskazanych przez Zamawiającego i zostanie potwierdzone protokołem zdawczo-odbiorczym.

- oraz zobowiązuje się zapewnić bezkosztową pomoc telefoniczną w godzinach 9.00-17.00/w dni robocze (tj. od poniedziałku do piątku);

- Wykonawca zobowiązuje się dokonać u Zamawiającego bez dodatkowych opłat:

- przeprowadzenia szkolenia personelu Zamawiającego w języku polskim lub w języku, który jest zrozumiały dla operatora w zakresie obsługi zamawianych urządzeń, ich oprogramowania:

- szkolenie 5 dni + 1 dzień szkolenie instalacyjne

- Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wraz z przedmiotem umowy instrukcję obsługi w języku 	polskim i angielskim, podstemplowane gwarancje (dokumenty gwarancyjne), bez dodatkowej 	opłaty wraz z:

  - prospektami technicznymi opisującymi szczegółowo parametry techniczne oraz wyposażenie dostarczonego urządzenia;

  - oraz oprzyrządowanie i materiały eksploatacyjne niezbędne do instalacji i uruchomienia urządzenia. Na dostarczonym aparacie Wykonawca dokona instalacji właściwego dla aparatu oprogramowania. Jeśli do instalacji i uruchomienia niezbędne jest dodatkowe oprogramowanie specyficzne np. sterowniki urządzeń, Wykonawca dostarczy z urządzeniem nośniki CD z wersją instalacyjną.

  - wykazem autoryzowanych punktów serwisowych (o ile dotyczy),

  - Paszport techniczny urządzenia (o ile dotyczy)

  - Jakikolwiek sprzęt komputerowy (laptop, komputer stacjonarny itp.) dostarczany do 	IMP musi posiadać odpowiedni typ licencji. W przypadku oprogramowania firmy 	Microsoft licencje muszą być typu GOV. Dodatkowo w IMP dopuszczane są 	wersje (Office 2019 PRO lub STD oraz Windows 10 Pro) lub równoważne 	kompatybilne z powyższymi poprogramowaniami. Zamawiający nie dopuszcza licencji 	domowych lub dla małych firm.  Do każdego nowo zakupionego sprzętu 	komputerowego należy zakupić licencje CAL do domeny z SA na 2 lata na użytkownika 	lub równoważną kompatybilną z Domeną Active Directory firmy Microsoft. Wszystkie 	licencje cyfrowe muszą być zarejestrowane na adres e-mail it@imp.lodz.pl.

5. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o planowanej dostawie na  3 dni robocze przed planowanym terminem dostawy.

§ 5

SIŁA WYŻSZA

Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niedotrzymanie warunków umowy jeżeli są one wynikiem okoliczności o charakterze „siły wyższej”. Okoliczności takie powinny być przedstawione na piśmie drugiej stronie niezwłocznie po ich zaistnieniu.

§ 6

GWARANCJA I RĘKOJMIA

- Wykonawca gwarantuje, że dostarczony przedmiot umowy jest  nowy i zostanie zainstalowany w siedzibie Zamawiającego bez żadnego uszczerbku.

- Wykonawca w ramach udzielonej gwarancji odpowiada za braki ilościowe i jakościowe ujawnione bezpośrednio po rozpakowaniu przedmiotu umowy u Zamawiającego

- Wykonawca udziela gwarancji i rękojmi na dostarczony przedmiot umowy zgodnie z ofertą bedącą integralną częścią umowy na okres ……………………. miesięcy, oraz przeniesie dłuższe okresy gwarancyjne na podzespoły, jeśli takowe posiadaja u ich producentów. Gwarancja biegnie od daty podpisania przez obie strony protokołu przekazania do eksploatacji (protokół zdawczo-odbiorczy)

- Gwarancja biegnie od daty montażu tj. podpisania przez obie strony umowy protokołu przekazania do eksploatacji (protokół zdawczo-odbiorczy).

- W razie zgłoszenia awarii urządzenia Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia działań zmierzających do usunięci awarii urządzenia w ciągu 72 godzin od chwili zgłoszenia.

- Termin wykonania naprawy wynosi 7 dni robocznych od zgłoszenia awarii przez Zamawiającego (telefonicznie lub faksem). W przypadku konieczności sprowadzenia części z zagranicy termin wykonania naprawy wynosi maksymalnie do 30 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia awarii przez Zamawiającego telefonicznie lub faksem

- Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w czasie eksploatacji, jeśli są one

spowodowane niestosowaniem się do dostarczonej instrukcji obsługi.

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia Zamawiającemu serwisu gwarancyjnego                    i pogwarancyjnego świadczonego przez podmiot posiadający autoryzację producenta na terenie Polski oraz mozliwość zdalnego monitorowania stanu aparatu na gwarancji lub kontrakcie serwisowym przez dział serwisu.

- Po upływie okresu gwarancji i rękojmi Wykonawca w przypadku zaistnienia konieczności oraz na oddzielne zamówienie Zamawiajacego, dostarczy lub zabezpieczy dostawę częsći dla zakupionych systemow oraz świadczyć będzie serwis pogwarancyjny w miejscu zainstalowania systemu.

§7

KARY UMOWNE

Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych                  w formie kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach:

- Wykonawca w razie niedostarczenia przedmiotu umowy w terminie zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,3% wartości nie dostarczonego przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki ale sumarycznie nie więcej niż 10% wartości;

- Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych, jeśli Wykonawca nie wykonuje, bądź nienależycie wykonuje zobowiązania umowne;

- W przypadku odstąpienia Wykonawcy od wykonania postanowień niniejszej umowy bez zgody Zamawiającego, bądź odstąpienia od umowy z przyczyn będących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% ceny umowy, o której mowa w § 2 ust. 2 niniejszej umowy;

- W przypadku nie dotrzymania terminu płatności przez Zamawiającego, Wykonawcy przysługuje prawo naliczania odsetek w wysokości odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki po uprzednim pisemnym powiadomieniu Działu Finansowo – Księgowego Zamawiającego;

- Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia należenego Wykonawcy, o którym mowa w § 2 ust.  2 niniejszej umowy. W takim przypadku Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę o dokonanych potrąceniach.

- Każda ze stron może dochodzić odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych.

§ 8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

- Wykonawca nie może przenosić na osoby trzecie żadnych praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego.

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać od Zamawiającego jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy za czas do dnia odstąpienia od umowy.

- W kwestiach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy:

- ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j.Dz.U. 2019 r. poz. 1145).

- ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843).

- W razie powstania sporu związanego z wykonaniem przedmiotu umowy, każdej ze stron  przysługuje prawo do rozstrzygnięcia przez właściwy miejscowo dla Zamawiającego sąd powszechny.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej strony.

WYKONAWCA						ZAMAWIAJĄCY

……………………………                                                       ………………

Załącznik nr 1 do umowy

AZAPUZA/35/20/PN

# OŚWIADCZENIE

wymagane od Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych

przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO1)

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.2)

Data                                                                                       Pieczęć i podpis Wykonawcy

1) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).