1.	System do zarządzania informacją i zdarzeniami bezpieczeństwa. (SIEM Security Information and Event Management). Jego zadaniem jest obsługa i wykrywanie zagrożeń oraz reagowanie na incydenty związane z zagrożeniem bezpieczeństwa w zakresie sieci komputerowej oraz systemów serwerowych. System w formie maszyny wirtualnej uruchomionej w infrastrukturze Zamawiającego lub dostarczenie dedykowanego urządzenia.

2.	System musi zapewniać minimum 1000 EPS, minimum 100 urządzeń jako źródeł zdarzeń, w tym minimum 50 komputerów Windows z wykorzystaniem dostarczonego w ramach systemu oprogramowania typu agent;

3.	Rozwiązanie SIEM musi zapewniać skalowalną architekturę spełniającą następujące wymagania:

a.	Wszystkie elementy odpowiedzialne za zbieranie informacji, od tego miejsca określane jako Kolektory, mogą być dostarczone tylko w postaci rozwiązań wirtualnych

b.	Zadaniem kolektorów jest przesyłanie monitorowanych danych (np. zdarzeń) do warstwy je przechowującej i korelującej

c.	W wypadku awarii komunikacji pomiędzy warstwą przechowującą i korelującą a kolektorami mają one mieć możliwość buforowania otrzymanych informacji

d.	Kolektory muszą mieć możliwość kompresowania danych przesyłanych do warstwy przechowującej i korelującej

e.	Kolektory muszą mieć możliwość ograniczania przepustowości z którą zdarzenia są przesyłane do warstwy przechowującej i korelującej

f.	Komunikacja pomiędzy warstwą przechowującą i korelującą musi odbywać się z wykorzystaniem protokołu HTTPS. Odbywa się ona w kierunku od kolektorów do warstwy przechowującej i korelującej

g.	W wypadku awarii kolektora, kolektor zastępczy może być uruchomiony poprzez jego zarejstrowanie w warstwie przechowującej i korelującej. Konfiguracja (zarządzanie) kolektorów nie odbywa się indywidualnie lecz są one centralnie zarządzane. Nie mogą one posiadać żadnych parametrów konfiguracyjnych poza adresami IP, nazwą kolektora oraz, wymaganymi poświadczeniami, które byłyby wymagane w celu uruchomienia kolektora zastępczego

h.	Wydajność kolektora nie może być mniejsza niż 5 000 EPS

i.	Kolektory muszą być w stanie przetwarzać informacje otrzymywane z wykorzystaniem protokołu NetFlow

j.	Poszczególne kolektory muszą być w stanie automatycznie aktualizować nowe parsery wtedy gdy zostaną one zaktualizowane w centralnym systemie zarządzającym rozwiązaniem SIEM

k.	Kolektory mają mieć możliwość aktualizacji z warstwy przechowującej i korelującej

4.	Warstwa  przechowywania i korelacji danych, od tego miejsca określana jako Klaster SIEM, ma spełniać następujące wymagania:

a.	implementacja ma być zrealizowana w oparciu o maszyny wirtualne (VA - Virtual Appliance)

b.	ma być możliwe stworzenie architektury redundantnej w której podstawowa instalacja rozwiązania SIEM podczas regularnej pracy wykonuje wszystkie operacje produkcyjne, zaś instalacja backupowa synchronizuje wszystkie dane i w razie awarii jest w stanie przejąć funkcjonowanie środowiska SIEM

c.	rozwiązanie ma wspierać nie mniej niż poniżej wymienione środowiska wirtualizacyjne:

i.	VMWare

ii.	Hyper-V

iii.	KVM

iv.	AWS

v.	Azure

d.	Klaster SIEM może skalować się poprzez dodawanie kolejnych maszyn wirtualnych (Virtual Appliance - VA). Wspomniana skalowalność ma być realizowana również poprzez:

i.	przeprowadzaną w czasie rzeczywistym, w pamięci rozwiązania, dystrybuowaną pomiędzy elementy klastra korelację reguł

ii.	dystrybuowanie pomiędzy elementy klastra SIEM raportowania oraz analizy danych. Sam mechanizm dystrybucji musi być całkowicie przeźroczysty z perspektywy użytkownika, tak aby nie musiał on decydować który z elementów ma być odpowiedzialny za wykonanie poszczególnych zadań

e.	Klaster SIEM nie może posiadać ograniczeń licencyjnych związanych z ilością gromadzonych i przechowywanych zdarzeń i/lub danych. Jedynym ograniczeniem w tym zakresie może być rozmiar przestrzeni dyskowej

f.	Skalowalność rozwiązania SIEM ma również wynikać z możliwości dodawania kolejnych maszyn wirtualnych. Dane zbieranych zdarzeń (events) mogą być gromadzone na dyskach maszyn wirtualnych podczas działania w oparciu o pojedynczą maszynę wirtualną lub też z możliwością wykorzystania NFS w sytuacji pracy w trybie klastra SIEM (wiele maszyn wirtualnych - VA).

g.	Klaster SIEM musi mieć możliwość obsłużenia (potencjalną możliwość docelowego wyskalowania do) nie mniej niż 500 tys. EPS.

h.	Klaster SIEM musi mieć możliwość składowania zbieranych danych zarówno w formie surowej (raw event log) jak i w formie sparsowanych danych (parsed event log)/danych znormalizowanych

i.	Rozwiązanie SIEM nie może wymagać zastosowania dodatkowej przestrzeni dyskowej i/lub warstwy służącej do filtrowania lub wysyłania podzbiorów danych przesyłanych od kolektorów do warstwy korelującej

j.	Zebrane dane muszą być przechowywane w sposób skompresowany

k.	System musi mieć możliwość anonimizacji zebranych danych w zakresie nie mniejszym niż: adresy IP, nazwy hostów, adres MAC, adresy email, nazwy użytkowników. Proces ten ma być możliwy w oparciu o role/profile użytkowników administracyjnych. Ujawnienie danych (deanonimizacja) ma się odbywać z wykorzystaniem użytkownika udzielającego lub zabraniającego jej wykonania. W przypadku zatwierdzenia wspomnianego żądania, dane są ujawniane na określony czas, po którym powtórnie ulegają anonimizacji.

l.	Klaster SIEM nie może wykorzystywać relacyjnej bazy danych (w tym, choć nie tylko: MS SQL, Postgresql, MySQL, Oracle, itp.) celem gromadzenia i przechowywania danych związanych ze zbieranymi zdarzeniami. Rozwiązanie musi wykorzystywać w tym celu nowoczesną bazę taką jak na przykład noSQL lub dawać możliwość integracji z Elasticsearch

m.	Relacyjne bazy danych mogą być wykorzystywane jedynie do przechowywania, szablonów, zdarzeń i innych ustrukturyzowanych informacji

n.	Maszyny wirtualne systemu SIEM mają działać w oparciu o system Linux który ma mieć możliwość aktualizacji

5.	Rozwiązanie SIEM musi mieć możliwość zbierania danych z monitorowanych urządzeń, również innych niż logi, co ma być osiągalne poprzez nie mniej niż:

a.	aktywne wykrywanie urządzeń wewnątrz sieci bez wykorzystania dodatkowego oprogramowania typu agent oraz wsparcie dla takich metod jak:

i.	SNMP

ii.	WMI

iii.	VM SDK

iv.	OPSEC

v.	JDBC

vi.	Telnet

vii.	SSH

viii.	JMX

ix.	import z pliku CSV

x.	import z pliku PCAP

b.	zdolność do monitorowania statusu oraz dostępności usług takich jak: DNS, FTP/SCP, TCP/UDP, ICMP, JDBC, LDAP, SMTP, IMAP4, POP3, POP3S, SSH, HTTP, HTTPS. Wyniki powyższego monitoringu mają dawać możliwość obliczenia poziomu dostępności danej usługi (np. procentowego)

c.	wykryte urządzenie ma posiadać swoją reprezentację w bazie urządzeń (Configuration Management Database - CMDB) w ramach dostarczonego rozwiązania SIEM co jednocześnie ma umożliwiać prezentację następujących informacji (nie mniej niż):

i.	wersja oprogramowania/firmware/systemu operacyjnego

ii.	numer seryjny urządzenia

iii.	skonfigurowane interfejsy wraz z:

1.	nazwą interfejsu

2.	adresem IP oraz podsiecią

3.	statusem interfejsu (włączony, wyłączony)

4.	informacją o skonfigurowanych poziomach bezpieczeństwa

5.	prędkością interfejsu

6.	możliwością edycji nazwy oraz prędkości interfejsu

iv.	procesach działających na urządzeniu lub systemie operacyjnym

v.	alarmach w przypadku zmiany statusu procesu np. jego uruchomienia lub zatrzymania (monitoring w oparciu protokoły opisane w 3a)

d.	możliwość automatycznego przypisania do grupy poszczególnych urządzeń znajdujących się w CMDB, np. grupa serwerów Windows, grupa rozwiązań firewall, etc.

e.	automatyczne wykrywanie aplikacji działających na poszczególnych urządzeniach. Wymagane jest aby baza urządzeń (CMDB) miała możliwość konfiguracji grup aplikacji celem automatycznego umieszczania w nich poszczególnych urządzeń, np. grupa aplikacyjna "IIS  Servers" wyświetla wszystkie urządzenia z uruchomionymi usługami Microsoft IIS

f.	raportowanie informacji zawartych w bazie urządzeń (CMDB), w tym takich jak:

i.	raportowanie na temat firmware'u poszczególnych urządzeń lub numeru jego wersji

ii.	raport audytowy z informacją typu "pass/fail" analizujący czy określone urządzenia działają z właściwą wersją firmware'u/systemu operacyjnego

g.	wymagane jest aby rozwiązanie SIEM posiadało wbudowany szablon (template), który po przeprowadzeniu aktywnego wykrywania urządzeń będzie pozwalał na automatyczne określenie jakiego rodzaju dane będą z nich zbierane oraz jaki będzie interwał ich pobierania. Metody pobierania danych zostały określone w punkcie 3.a

h.	zbieranie metryk wydajnościowych ma dotyczyć nie mniej niż:

i.	utylizacji interfejsów sieciowych, występujących tam błędów, ilości wysłanych i odebranych danych (np. bajtów)

ii.	obciążenia CPU

iii.	wykorzystania pamięci

iv.	wykorzystania przestrzeni dyskowej

v.	utylizacji poszczególnych procesów

6.	Rozwiązanie SIEM musi dostarczać zunifikowane narzędzia analityczne dzięki którym możliwe jest wykonywanie zapytań w oparciu o ten sam język zarówno dla logów/zdarzeń zbieranych z urządzeń jak i dla danych wydajnościowych

7.	Wymagane jest aby kolektory systemu SIEM pozwalały na odrzucanie danych, które uznane są za nieistotne lub niepotrzebne. Mechanizm ten nie może mieć żadnego wpływu na model licencjonowania

8.	Zarówno dane w stanie surowym jak i ten sparsowane lub wzbogacone muszą być możliwe do przesłania do rozwiązania SIEM z kolektorów

9.	Przetwarzanie danych związanych z poszczególnymi zdarzeniami (events) wykonywane jest poprzez parsery systemowe

10.	Musi istnieć możliwość samodzielnej modyfikacji i poprawiania wszystkich parserów

11.	Tworzenie własnych parserów musi być w całości możliwe z wykorzystaniem interfejsu graficznego (GUI) bez użycia linii komend (CLI)

12.	Tworzenie nowych atrybutów (sparsowanych zmiennych), urządzeń oraz rodzajów zdarzeń (events) musi być w całości możliwe z wykorzystaniem interfejsu graficznego (GUI) bez użycia linii komend (CLI)

13.	Parsery mają być tworzone z wykorzystaniem narzędzi wspierających dla XML (XML framework) i jednocześnie zapewniać następujące właściwości:

a.	zdolność do definiowania wzorców które powtarzają się jako zmienne

b.	zdolność do definiowania funkcji pozwalających na identyfikację par wartości kluczowych

c.	zdolność do testowania poszczególnych funkcji

d.	zdolność do przekształcania danych w trakcie ich parsowania

14.	Musi istnieć możliwość monitorowania urządzeń bez wykorzystania aplikacji typu agent oraz  poprzez SSH, telnet, WMI, JMX oraz PowerShell

15.	Rozwiązanie SIEM musi mieć możliwość zbierania zdarzeń (event) z systemów Windows oraz Linux w oparciu aplikacje typu agent

16.	Rozwiązanie SIEM musi wspierać obsługę aplikacji typu agent na systemy Windows (Windows Agent), które posiadają nie mniej niż następujące możliwości:

a.	centralne zarządzanie

b.	możliwość zbierania logów z plików tekstowych na urządzeniach z zainstalowanym systemem z rodziny Windows

c.	możliwość zbierania logów dotyczących zdarzeń rodzajów innych niż: Security, System, Application

d.	zdolność do monitorowania integralności plików

e.	zdolność do monitorowania rejestru

f.	zdolność do monitorowania urządzeń zewnętrznych (removable devices)

g.	zdolność do wykonywania poleceń PowerShell wraz z odsyłaniem wyniku ich działania w postaci logów

h.	zdolność do wykonywania poleceń WMI wraz z odsyłaniem wyniku ich działania w postaci logów

i.	agent instalowany na systemach z rodziny Windows musi komunikować się z poszczególnymi komponentami rozwiązania SIEM w sposób zaszyfrowany z wykorzystaniem protokołu HTTPS

17.	Rozwiązanie SIEM musi wspierać obsługę aplikacji typu agent na systemy Linux (Linux Agent), które posiadają nie mniej niż następujące możliwości:

a.	centralne zarządzanie

b.	możliwość zbierania logów z wykorzystaniem protokołu syslog

c.	możliwość zbierania logów z plików tekstowych

d.	zdolność do monitorowania integralności plików

e.	zdolność do monitorowania pliku w oparciu o jego proces rodzimy oraz sumę kontrolną

18.	System SIEM musi zapewniać wsparcie dla zarządzania w oparciu o role (Role Based Administation) celem ograniczania dostępu do danych oraz do GUI

19.	System SIEM musi być w stanie wykryć usługi Active Directory oraz LDAP oraz wyświetlać informacje o strukturze katalogowej drzewa w GUI

20.	Musi istnieć możliwość wykorzystania struktury katalogowej drzewa jako warunku podczas tworzenia raportów i w ramach pozostałych mechanizmów analitycznych

21.	Muszą być wspierane zewnętrzne metody uwierzytelniania, nie mniej niż:

a.	Active Directory

b.	LDAP

c.	RADIUS

22.	Musi istnieć integracji z zewnętrznymi bazami o zagrożeniach (Threat Inteligence feeds - TI):

a.	wsparcie dla plików CSV musi być wykonywalne z wykorzystaniem interfejsu graficznego GUI

b.	definicje w ramach integracji muszą zawierać nie mniej niż:

i.	adresy IP

ii.	domeny

iii.	sumy kontrolne (hash)

iv.	adresy URL

c.	wymagane jest aby każda z zewnętrznych baz zagrożeń była w stanie wesprzeć do 200 tyś wpisów

d.	wraz z systemem SIEM musi być dostarczony, już zintegrowany, zestaw komercyjnych baz zagrożeń

e.	wraz z systemem SIEM musi być dostarczony, już zintegrowany, zestaw baz zagrożeń niekomercyjnych (open source)

f.	system SIEM musi mieć możliwość korelacji informacji z baz zagrożeń z danymi otrzymywanymi w czasie rzeczywistym. Korelacja ta ma odbywać się w pamięci systemu względem otrzymywanych danych o zdarzeniach (event data)

g.	system SIEM musi mieć możliwość korelacji informacji z baz zagrożeń z danymi historycznymi

h.	rozwiązanie musi mieć możliwość wizualizacji informacji w oparciu o kategorie MITRE ATT&CK

23.	System SIEM musi mieć możliwość analizowania i odpytywania o zdarzenia w widoku analitycznym w trybie strumieniowym (streaming mode), w taki sposób że raport docelowy dotyczący analizowanych zdarzeń wykonywany jest przed ich zapisaniem na dysk twardy

24.	Rozwiązanie SIEM musi dostarczać bez dodatkowych opłat następujące rodzaje raportów:

a.	PCI-DSS

b.	HIPAA

c.	SOX

d.	NERC

e.	FISMA

f.	ISO

g.	GLBA

h.	GPG13

i.	SANS Critical Controls

25.	System SIEM musi pozwalać na eksportowanie i importowanie pulpitów administracyjnych (dashboards), raportów oraz reguł w formacie XML

26.	System SIEM musi pozwalać na zbieranie konfiguracji urządzeń, identyfikowanie zmian w nich następujących wraz z możliwością porównywania poszczególnych wersji obok siebie

27.	Pulpity administracyjne (dashboards) muszą mieć możliwość wspólnej prezentacji

28.	Dane w ramach pulpitów administracyjnych muszą pozwalać na następujące formy prezentacji:

a.	Bar

b.	Pie

c.	Line

d.	Table

e.	Combination (line and table view)

f.	Treemap

g.	Scatter graph

h.	Single values

i.	Gauges

j.	Geographical Map

k.	wartości graniczne (thresholds) w trzech kolorach mogą być definiowane na poszczególnych wykresach

29.	Notyfikacje oraz zarządzanie incydentami

System SIEM musi:

a.	posiadać narzędzia pozwalające na samodzielne tworzenie polityk informujących o incydentach

b.	posiadać możliwość uruchamiania skryptów w odpowiedzi na wybrane incydenty

c.	posiadać możliwość integracji w oparciu o API z zewnętrznymi systemami do obsługi zgłoszeń (ticketing systems) takimi jak ServiceNow, ConnectWise oraz Remedy

d.	mieć możliwość integracji z innymi systemami do obsługi zgłoszeń poprzez API (ticketing system)

e.	mieć wbudowany mechanizm obsługi zgłoszeń (ticketing system)

30.	Analityka.

System SIEM musi mieć możliwość:

a.	wyszukiwania zdarzeń (events) w czasie rzeczywistym bez konieczności indeksowania oraz używania wyrażeń logicznych takich jak AND, OR, NOT czy też cudzysłowów

b.	zagnieżdżania wyników wyszukiwań w oparciu o operatory IN oraz NOT IN

c.	wyszukiwania w oparciu o słowa kluczowe oraz w oparciu o sparsowane atrybuty zdarzeń względem analizowanych danych

d.	wyszukiwania historycznego z zastosowaniem kwerend typu SQL, ze wsparciem dla filtrowania typu Boolean, grupowaniem w oparciu o agregację danych, filtry czasowe, wyrażenia regularne, wyrażenia matematyczne. Opisane możliwości mają być dostępne zarówno na GUI jak i API

e.	wyszukiwania w oparciu o nie mniej niż następujące operatory: include =,!=, <,>, IS NULL, IS NOT NULL, contains, not contains, contains regex, not contains regex

f.	podejmowania w czasie rzeczywistym działań w oparciu o złożone wzorce zdarzeń

i.	w przypadku prostych zapytań musi na przykład być możliwe określenie wartości granicznej (threshold) ilości zdarzeń X w określonym przedziale czasowym Y z Z wybranych wartości

ii.	w przypadku zapytań przekrojowych wspierających filtry typu Boolean musi być możliwe:

1.	stworzenie wzorców zapytań za określony przedział czasu z wykorzystaniem operatorów takich jak: AND, OR, FOLLOWED BY, AND NOT, and NOT FOLLOWED_BY

2.	każdy z wzorców może być filtrowany i agregowany z wykorzystaniem operatorów takich jak: AVG, MAX, MIN, COUNT and COUNT DISTINCT

3.	ustalane wartości graniczne (thresholds) mogą być statyczne lub też mogą być otrzymywane jako rezultat analizy statystycznej

a.	analiza statystyczna i alarmowanie w oparciu o zdarzenia musi mieć możliwość działania w oparciu o:

i.	średnie kroczące (moving averages)

ii.	odchylenia standardowe (standard deviations)

b.	w wypadku przekroczenia statystycznej wartości granicznej (statistical threshold) musi zostać wygenerowany alert w czasie zbliżonym do rzeczywistego

g.	wykorzystywania obiektów wykrytych i znajdujących się bazie urządzeń (CMDB), użytkowników i ich tożsamości oraz lokalizacji podczas wyszukiwania i tworzenie reguł

h.	tworzenia harmonogramu raportów i dostarczania ich pocztą elektroniczną wraz z możliwością eksportowania do formatów CSV i PDF

i.	wyszukiwania zdarzeń poprzez pryzmat całej organizacji lub też w ujęciu fizycznego lub logicznego obszaru raportującego

j.	wykorzystania dynamicznych list pozwalających na obserwację źródeł generujących zdarzenia krytyczne, wraz z możliwością wykorzystania tychże list w dowolnej regule raportującej

k.	skalowania możliwości analitycznych poprzez dodawanie do systemu SIEM kolejnych maszyn wirtualnych bez konieczności wyłączania całego klastra SIEM

l.	automatycznego korelowania użytkownika z jego lokalizacją i adresem IP:

i.	musi istnieć możliwość tworzenia raportów i wyszukiwania użytkownika w połączeniu z jego adresem IP oraz lokalizacją. Lokalizacja może oznaczać port na przełączniku, adres MAC lub połączenie VPN

ii.	musi istnieć możliwość wzbogacania zdarzeń (events) przy których dane użytkownika pozbawione są informacje o adresie IP

iii.	wykorzystanie funkcjonalności Geo IP w oparciu o bazę pochodzącą od tego samego producenta

m.	możliwość wykrywania zdarzeń IPS false positive w oparciu o integrację z zewnętrznymi skanerami podatności

31.	System SIEM musi pozwalać na przesłanie dowolnych zebranych zdarzeń z wykorzystaniem protokołu KAFKA

32.	System SIEM musi pozwalać na realizowane w oparciu o polityki archiwizowanie danych do innego udziału, takiego jak np. NFS. Musi istnieć możliwość odtwarzania tych danych z wykorzystaniem GUI

33.	Integralność danych związanych ze zdarzeniami musi być weryfikowalna z wykorzystaniem GUI w oparciu o przeliczenie sum kontrolnych, które obliczane były w momencie zapisywania danych o zdarzeniach na dysk systemu SIEM

34.	Użyteczność oraz dojrzałość technologiczna zaoferowanego rozwiązania musi być potwierdzona obecnością producenta rozwiązania w Magicznym Kwadrancie Gartnera (MQ) dla Security Information and Event Management (SIEM) z 2020 roku.