Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego Znak: AZAMPUB/27/21/WO Specyfikacja techniczna samochodu Samochód osobowy

Ilość sztuk: 1

Oferowany model/typ: ……………………………………………………………………………

Producent: ……………………………………..………………………….............................

Kraj pochodzenia: ……………………………………..………………………….............................

Lp. Opis przedmiotu zamówienia Wartość wymagana Potwierdzenie parametrów technicznych 1 Zamawiający wymaga samochodu nowego nie powystawowego Tak 2 Rok produkcji zgodny z rokiem dostawy Tak 3 Rok produkcji 2021 Tak 4 Samochód osobowy segment B(crossover) Tak 5 Lakier metalizowany czarny Tak 6 Liczba drzwi 5 7 Ilość zaworów 16 Tak 8 Skrzynia biegów automatyczna minimum 6-cio biegowa Tak 9 Napęd na przednie koła Tak 10 Wtrysk paliwa bezpośredni Tak 11 Moc min 140 kM Tak 12 Maksymalny moment obrotowy min 260 Nm Tak 13 Rodzaj paliwa – benzyna, mikro hybryda automatyczna Tak 14 Liczba cylindrów 4 Tak 15 Standard emisji zanieczyszczeń Euro 6 Tak 16 Pojemność max.1400 cm3 Tak 17 Zużycie paliwa w cyklu mieszanym max 7 l/100km Tak 18 Pojemność zbiornika paliwa min 50 l Tak 19 Liczba miejsc siedzących 5 Tak 20 Długość min 4560 mm Tak 21 Szerokość min 1820 mm Tak 22 Wysokość min 1570 mm Tak 23 Rozstaw osi min 2720mm Tak 24 Prześwit pojazdu min.195 mm Tak 25 Średnica zawracania max.11,5 Tak 26 Przyspieszenie 0-100 km/godz. max 10 sekund Tak 27 Maksymalna masa całkowita max 1900kg Tak 28 Minimalna pojemność bagażnika min.510 l z możliwością powiększenia do min 1296 l Tak 29 System utrzymywania pasa ruchu Tak 30 System kontroli martwego pola Tak 31 Automatyczny ,elektryczny hamulec postojowy z funkcją Auto-Hold Tak 32 System osyrzegania o nadmiernej prędkości z funkcją rozpoznawania znaków drogowych Tak 33 Aktywny system wspomagania hamowania z funkcją wykrywania pieszych i rowerzystów Tak 34 System personalizacji trybów jazdy i parametrów wpływających na komfort i bezpieczeństwo jazdy Tak 35 System wspomagania wyjeżdżania z miejsca parkingowego tyłem Tak 36 Aktywny regulator prędkości Tak 37 Kamera cofania Tak 38 Wyświetlacz wskaźników i zegarów min.7” Tak 39 System kontroli bezpiecznej odległości Tak 40 System wspomagania parkowania bokiem Tak 41 System wspomagania parkowania przodem , tyłem i ”Easy Park Assist” Tak 42 Automatyczna klimatyzacja z nawiewem dla drugiego rzędu siedzeń Tak 43 Trzy punktowe pasy bezpieczeństwa na przednich i tylnych miejscach Tak 44 Sygnalizacja niezapięcia pasów bezpieczeństwa Tak 45 System dynamicznej kontroli toru jazdy + system w2spomagania przy ruszaniu pod górę Tak 46 Czujnik ciśnienia w oponach bezpośredni Tak 47 Centralny zamek Tak 48 Czołowe i boczne poduszki powietrzne z przodu. Tak 49 Kurtyny powietrzne Tak 50 System wspomagania nagłego hamowania Tak 51 ABS Tak 52 Funkcja Łączności Tak 53 Obręcze kół ze stopów lekkich min 18" tak 54 Koło zapasowe dojazdowe Tak 55 Tapicerka materiałowa łączona z elementami skóry w kolorze czarnym Tak 56 Kierownica wielofunkcyjna skórzana i podgrzewana Tak 57 Podgrzewane fotele przednie Tak 58 Funkcja replikacji smartfona Tak 59 System nawigacji z ekranem o przekątnej min 9'' z mapą Europy Tak 60 Radio internetowe Tak 61 Radio z kolorowym dotykowym ekranem o średnicy min 9” Tak 62 Komputer pokładowy z kolorowym wyświetlaczem Tak 63 Elektrycznie sterowane szyby przednie i tylne Tak 64 Elektrycznie sterowane, podgrzewane, składane lusterka boczne w kolorze nadwozia Tak 65 Tylna szyba podgrzewana Tak 66 Fotele przednie z regulacją wysokości Tak 67 Tylna kanapa z podłokietnikiem w ukł. 1/3-2/3 Tak 68 Funkcja automatycznej zmiany świateł drogowych na mijania Tak 69 Reflektory główne Full LED Tak 70 Czujnik deszczu i zmierzchu Tak 71 Automatycznie ściemniające się lusterko wsteczne Tak 72 Światła do jazdy dziennej Led Tak 73 Wszystkie zespoły wykonywane z materiałów spełniających pod względem możliwości odzysku i recyklingu wymagania określone w normie ISO 22628 zgodne z europejskimi świadectwami homologacji wydanymi wg dyrektywy 2005/64/WE. Tak 74 - gwarancja pojazdu min 3 lata. - min 3 letni pakiet serwisowy w tym assistance lub 80 tys. km co nastąpi wcześniej - gwarancję bezpłatnej naprawy samochodu w przypadku usterki lub awarii części przez okres min 3 lat - bezpłatny assistance przez okres min 3 lat. - samochód zastępczy w przypadku naprawy i awarii Gwarancja obejmuje w cenie (bezpłatnie): Wymiana/naprawa części mechanicznych Wymiana/naprawa części elektronicznych Wymiana/naprawa części elektrycznych Wymiana lamp ksenonowych Pomoc assistance 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu w całej Europie Naprawa pojazdu na miejscu zdarzenia na skutek awarii lub holowanie do najbliższego serwisu (o ile naprawa na miejscu zdarzenia jest niemozliwa) Awaria w odległości 50 km od miejsca zamieszkania do wyboru -pokrycie kosztów do miejsca zamieszkania lub kontynuacja podróży - zakwaterowanie w hotelu na czas naprawy -pojazd zastępczy do 3 dni - pokrycie kosztów powrotu po odbiór naprawionego pojazdu Pakiet przeglądów w cenie (bezpłatnie) Przegląd samochodu Wymiana oleju Filtr oleju Świece zapłonowe Pasek akcesoriów Filtr powietrza Filtr paliwa Filtr kabinowy płyn hamulcowy Płyn chłodniczy Olek skrzyni biegów regulacja zaworów Sprawdzanie klocków okładzin hamulcowych Tak, podać 75 Wyposażenie pojazdu : gaśnica proszkowa, trójkąt ostrzegawczy, kamizelka ostrzegawcza, klucz do wymiany kół, zamontowane tablice rejestracyjne, stan paliwa umożliwiający dojazd do najbliższej stacji benzynowej, ważny przegląd techniczny, dokumenty w języku polskim (instrukcja obsługi, książka gwarancyjna, karta pojazdu, książka przeglądów serwisowych, dowód rejestracyjny pojazdu). Tak 76 Pojazd wykonany zgodnie z zasadami dopuszczającymi do ruchu drogowego. Tak 77 Dostawa lub odbiór samochodu w salonie ( do uzgodnienia z Zamawiającym) w terminie wskazanym przez Wykonawcę w ofercie jednak nie później niż maks. 15 dni od podpisania umowy - zakupu Tak 78 Komplet (tj. 4 sztuki) opon W przypadku przekazania samochodu z oponami letnimi komplet opon zimowych W przypadku przekazania samochodu z oponami zimowymi komplet opon letnich Tak Miejscowość: ...................................................... Data: ..................................................... ___________________________________ (podpis Wykonawcy/Wykonawców)