Opis Przedmiotu Zamówienia dla części 2 - Dostawa, instalacja,konfiguracja i instruktaż dla administratorówrozwiązań sieciowych

| Zamawiający: | Instytut Medycyny Pracy im. Prof. J.Nofera w Łodzi ul. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus 8 91-348 Łódź |
| --- | --- |

Spis treści

Słownik pojęć i skrótów	3

1.	Wprowadzenie	3

1.1	Opis Projektu	3

2.	Przedmiot zamówienia	4

2.1.	Zakres przedmiotu zamówienia – Pakiet nr 1	4

2.2.	Zakres przedmiotu zamówienia – Pakiet nr 2	6

2.3.	Ogólne wymagania dotyczące gwarancji	11

# Słownik pojęć i skrótów

| Awaria krytyczna | Awaria w wyniku której: następuje zatrzymanie pracy Systemu/modułu, niedostępne są istotne funkcje Systemu niezbędne do realizacji celów i zadań Zamawiającego System utracił dane lub wystąpiły zaburzenia ich integralności, nie ma możliwości obejścia błędu lub do zastąpienia wadliwej funkcjonalności wymagana jest praca manualna. Czas reakcji na zgłoszenie wynosi maksymalnie 4 h Czas naprawy błędu wynosi: maksymalnie 24 h. |
| --- | --- |
| Awaria zwykła | Stan Systemu, mający wpływ na poprawne funkcjonowanie Systemu lub jego składowych, odbiegający od założeń funkcjonowania Systemu, niezakłócający rutynowej eksploatacji Systemu i czynności w pracy bezpośrednich użytkowników. Czas reakcji na zgłoszenie wynosi maksymalnie 4 h Czas naprawy błędu wynosi: maksymalnie 48 h. |
| Czas naprawy błędu | Czas liczony od czasu zgłoszenia błędu do czasu dostarczenia poprawki lub wskazania obejścia. |
| Dzień roboczy | Dzień roboczy od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni wolnych w podmiocie, na rzecz którego realizowane jest zamówienie. |
| Umowa | Umowa, zawarta z Wykonawcą wybranym w ramach niniejszego postępowania |
| Wykonawca | Podmiot (podmioty) wyłoniony (wyłonione) w postępowaniu/postępowaniach Zamawiającego. |
| Zamawiający | Podmiot na rzecz, którego Wykonawca zrealizuje Zamówienie. |

# Wprowadzenie

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa sprzętu sieciowego wraz z licencją, konfiguracją i instruktaż dla administratorów u Zamawiającego, w zakresie i zgodnie z wymaganiami opisanymi w niniejszym dokumencie.

## Opis Projektu

Celem Projektu jest:

- wdrożenie rozwiązań informatycznych zakładających poprawę dostępności, jakości i efektywności realizowanych zadań oraz wzmocnienie potencjału organizacyjnego Zamawiającego,

- dostawa, wdrożenie, konfiguracja sprzętu sieciowego wraz z przeprowadzeniem instruktaży stanowiskowych

W ramach zamówienia planowane jest wdrożenie następujących elementów:

- Rozbudowa szkieletu sieci do 25Gbps, stanowiący pakiet nr 1 niniejszego zamówienia

- Modernizacja sieci bezprzewodowej dla 25 AP– stanowiący pakiet nr 2 niniejszego zamówienia

# Przedmiot zamówienia

## Zakres przedmiotu zamówienia – Pakiet nr 1

Dostawa wraz z instalacją, konfiguracją i instruktażem 2 szt. urządzeń sieciowych o parametrach nie gorszych niż:

- Minimum 24 porty 1/10G SFP+ umieszczone z przodu obudowy

- Minimum 4 porty 1/10/25-gigabitowe SFP56 umieszczone z przodu obudowy

- Przepustowość: minimum 880 Gb/s (pełna prędkość, tzw. wire-speed, na wszystkich portach przełącznika)

- Wydajność: minimum 650 Mp/s

- Bufor pakietów: minimum 7.5 MB

- Minimum 8GB pamięci operacyjnej

- Minimum 30GB wewnętrznej pamięci nieulotnej typu Flash (CF, SSD, SD, eUSB, SPI Flash).

- Dedykowany port do zarządzania poza pasmowego (Ethernet, RJ-45), w pełni niezależny od portów liniowych

- Dedykowany port konsoli USB

- Port USB 2.0 (niezależny od portu konsoli USB)

- Interfejs Bluetooth (dopuszcza się rozwiązanie w postaci adaptera Bluetooth, podłączanego do portu USB przełącznika, przy czym adapter musi pochodzić od tego samego producenta co przełącznik)

- Przełączniki tego samego typu muszą posiadać funkcję łączenia w stos (wirtualny przełącznik) złożony z minimum 10 urządzeń. Zarządzanie stosem musi odbywać się z jednego adresu IP. Z punktu widzenia zarządzania przełączniki muszą tworzyć jedno logiczne urządzenie (nie dopuszcza się rozwiązań typu klaster). Jeżeli łączenie w stos wymaga dodatkowych modułów lub licencji to dostarczenie ich jest wymagane w ramach tego postępowania.

- Łączenie w stos z wykorzystaniem portów 10Gb, 25Gb, 50Gb i agregowanych portów 10Gb, 25Gb i 50Gb (w celu zwiększenia przepustowości w stosie). Musi być możliwe stworzenie stosu z urządzeń oddalonych od siebie o co najmniej 1000 metrów.

- Realizacja łączy agregowanych w ramach różnych przełączników będących w stosie

- Dwa wbudowane (wewnętrzne, modularne) zasilacze AC dla zapewnienia redundancji zasilania, wymieniane podczas pracy urządzenia.

- Modularne, redundantne wentylatory, podzielone na co najmniej dwa niezależne moduły. Moduły wentylatorów musi mieć możliwość wymiany „na gorąco” (na działającym urządzeniu)

- Wielkość tablicy routingu: minimum 60000 wpisów IPv4, 60000 wpisów IPv6

- Wielkość tablicy routingu multicast: minimum 8000 wpisów IPv4, 8000 wpisów IPv6

- Tablica adresów MAC o wielkości minimum 32000 pozycji

- Obsługa Jumbo Frames

- Obsługa sFlow lub Netflow

- Obsługa skryptów w języku Python

- Obsługa REST API

- Wbudowany mechanizm monitoringu, analizy i troubleshootingu anomalii i problemów oraz zbierania danych sieciowych. Musi być możliwe podejmowanie akcji na podstawie zdefiniowanych polityk oraz wgrywanie i eksport skryptów pozwalających na indywidualizację monitorowanych danych. Musi być dostępna publicznie strona producenta zawierająca zatwierdzone przez niego, gotowe do użycia skrypty.

- Obsługa RMON (minimum grupy 1,2,3 i 9)

- Obsługa 4094 tagów IEEE 802.1Q oraz 4094 jednoczesnych sieci VLAN

- Obsługa standardu 802.1v

- Obsługa protokołu MVRP

- Wsparcie dla VXLAN

- Obsługa Microsoft Network Load Balancer (NLB)

- Dostęp do urządzenia przez konsolę szeregową, HTTPS, SSHv2, SNMPv3, dedykowaną aplikację na urządzenia mobilne

- Obsługa Rapid Spanning Tree (802.1w) i Multiple Spanning Tree (802.1s)

- Obsługa Secure FTP lub SCP

- Obsługa łączy agregowanych zgodnie ze standardem 802.3ad Link Aggregation Protocol (LACP)

- Obsługa SNTPv4 lub NTP

- Wsparciedla IPv6 (IPv6 host, dual stack, MLD snooping, ND snooping)

- Obsługaprotokołówrutingu: rutingstatyczny, RIPv2, RIPng, OSPF, OSPFv3, BGP, MP-BGP

- Obsłygaruchu multicast: IGMPv1/v2/v3, PIM-SM, PIM-DM, MSDP

- Obsługa VRRP

- Obsługa ECMP

- Obsługa IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol (LLDP) i LLDP Media Endpoint Discovery (LLDP-MED)

- Automatyczna konfiguracja VLAN dla urządzeń VoIP oparta co najmniej o: RADIUS VLAN (użycie atrybutów RADIUS i mechanizmu LLDP-MED)

- Mechanizmy związane z zapewnieniem jakości usług w sieci: prioryteryzacja zgodna z 802.1p, ToS, TCP/UDP, DiffServ, wsparcie dla 8 kolejek sprzętowych, rate-limiting

- Obsługa uwierzytelniania użytkowników zgodna z 802.1x

- Obsługa uwierzytelniania użytkowników w oparciu o adres MAC i serwer RADIUS

- Obsługa uwierzytelniania użytkowników w oparciu o stronę WWW

- Obsługa uwierzytelniania wielu użytkowników na tym samym porcie w tym samym czasie

- Obsługa autoryzacji logowania do urządzenia za pomocą serwerów RADIUS albo TACACS+

- Obsługa autoryzacji komend wydawanych do urządzenia za pomocą serwerów RADIUS albo TACACS+

- Wbudowany serwer DHCP

- Obsługa funkcji User Datagram Protocol (UDP) helper

- Obsługa blokowania nieautoryzowanych serwerów DHCP

- Obsługa mechanizmu wykrywania łączy jednokierunkowych typu Device Link Detection Protocol (DLDP), Uni-Directional Link Detection (UDLD), lub równoważnego

- Ochrona przed rekonfiguracją struktury topologii Spanning Tree (BPDU port protection)

- Obsługa list kontroli dostępu (ACL) bazujących na porcie lub na VLAN z uwzględnieniem adresów, MAC, IP i portów TCP/UDP

- Zakres pracy od 0 do 45°C

- Przełącznik w obudowie 19”. Maksymalna wysokość obudowy 1U, maksymalna głębokość obudowy 40 cm.

- Jeżeli do działania któregokolwiek z wymienionych protokołów i funkcji wymagana jest dodatkowa licencja to należy ją dostarczyć w ramach tego postępowania

- Wszystkie dostępne na przełączniku funkcje (tak wyspecyfikowane jak i nie wyspecyfikowane) muszą być dostępne przez cały okres jego użytkowania (permanentne), nie dopuszcza się licencji czasowych i subskrypcji.

- Przełącznik należy wyposażyć w 2 adaptery 25G SFP28 MMF pozwalające na transmisję na odległość co najmniej 400m. Adaptery muszą pochodzić od producenta przełącznika.

- Dożywotnia (minimum 5 lat po zakończeniu produkcji, przy czym, jeżeli data zakończenia produkcji jest ogłoszona to nie może być ona krótsza niż 2 lata po dostarczeniu sprzętu) gwarancja producenta obejmująca wszystkie elementy przełącznika (również zasilacze i wentylatory) zapewniająca wysyłkę sprzętu na podmianę maksymalnie na następny dzień roboczy. Serwis musi zapewniać również dostęp do poprawek i aktualizacji oprogramowania przez cały okres trwania gwarancji. Serwis musi być świadczony bezpośrednio przez producenta sprzętu w języku polskim. Cała komunikacja odbywać się musi bezpośrednio pomiędzy Zamawiającym i producentem sprzętu.

Wraz z dostawą w/w urządzeń, Wykonawca zobowiązany jest do:

  - wykonania inwentaryzacji istniejących urządzeń sieciowych i konfiguracji

  - wykonania projektu topologii fizycznej z uwzględnieniem istniejących połączeń

  - wykonania projektu topologii logicznej sieci i adresacji

  - uzgodnienia z Zamawiającym mikrosegmentacji i separacji usług w sieci dostępowej

  - uzgodnienia z Zamawiającym mikrosegmentacji i separacji usług w sieci Datacenter

  - instalacji dostarczonych przełączników

  - konfiguracji sieci zgodnie z projektem topologii fizycznej i logicznej

  - przełączenia użytkowników do nowo zaprojektowanej sieci w oknach serwisowych uzgodnionych z Zamawiającym. Przełączenie nie może wpływać na pracę i musi zostać wykonane poza godzinami pracy.

  - przełączenia serwerów do nowo zaprojektowanej sieci. Przełączenie nie może wpływać na pracę i musi zostać wykonane poza godzinami pracy

  - przeprowadzenia min. 8 godz. instruktarzu z konfiguracji i zabezpieczenia dostarczonych urządzeń.

## Zakres przedmiotu zamówienia – Pakiet nr 2

Dostawa wraz z instalacją, konfiguracją i instruktarzem 25 szt. urządzeń sieci bezprzewodowej o parametrach nie gorszych niż:

- Punkt dostępowy musi być przeznaczony do montażu wewnątrz budynków. Musi być wyposażony w dwa niezależne moduły radiowe, pracujące w paśmie 5GHz a/n/ac wave 2 oraz 2.4GHz b/g/n

- Punkt dostępowy musi mieć możliwość współpracy z centralnym kontrolerem sieci bezprzewodowej

- Punkt dostępowy musi mieć możliwość pracy w trybie autonomicznym tj. bez nadzoru centralnego kontrolera:

  - Punkt dostępowy musi posiadać funkcjonalność zarządzania przez przeglądarkę internetową i protokół https

  - Wszystkie operacje konfiguracyjne muszą być możliwe do przeprowadzenia z poziomu przeglądarki

  - Przełączenie punktu dostępowego do pracy z centralnym kontrolerem może odbywać się tylko poprzez zmianę ustawienia trybu pracy urządzenia z poziomu GUI. Zmiana trybu pracy nie może się odbywać poprzez instalację na urządzeniu, nowej wersji oprogramowania.

- Musi być zapewniona możliwość wspólnej konfiguracji punktów połączonych w jedną sieć LAN w warstwie 2:

  - System operacyjny zainstalowany w punktach dostępowych musi umożliwiać automatyczny wybór jednego punktu dostępowego jako elementu zarządzającego

  - W przypadku awarii punktu zarządzającego kolejny punkt dostępowy w sieci musi przejąć jego rolę w sposób automatyczny

  - Modyfikacja konfiguracji musi się automatycznie propagować na pozostałe punkty dostępowe

  - Obraz systemu operacyjnego musi się automatycznie propagować na pozostałe punkty dostępowe, aby wszystkie punkty miały tą samą jego wersję

  - Tworzenie klastra do 130 urządzeń

- Punkt dostępowy musi mieć możliwość pracy w trybie monitorującym pasmo radiowe w celu wykrywania np. fałszywych AP

- Punkt dostępowy musi mieć możliwość pracy jako analizator widma

- W system operacyjny musi być wbudowana pełnostanowa zapora sieciowa

- W system musi być wbudowany serwer DHCP

- W system musi być wbudowany serwer RADIUS umożliwiający terminowanie sesji EAP bezpośrednio na urządzeniach, bez pośrednictwa zewnętrznych elementów

- Musi być obsługiwane terminowanie sesji EAP w nie mniej niż następujących opcjach:

  - EAP-TLS

  - PEAP-MSCHAPv2

  - PEAP-GTC

  - TTLS-MSCHAPv2

- Musi istnieć możliwość integracji z zewnętrznymi serwerami uwierzytelniania RADIUS oraz LDAP

- Punkt dostępowy musi obsługiwać nie mniej niż 16 niezależnych SSID

- Każde SSID musi mieć możliwość przypisania w sposób statyczny lub dynamiczny do sieci VLAN

- Musi istnieć możliwość uwierzytelniania użytkowników za pomocą portalu WWW, przynajmniej poprzez:

  - Portal wbudowany w urządzenie, bez konieczności instalowania jakichkolwiek dodatkowych urządzeń/oprogramowania

  - Zewnętrzny portal WWW

- Musi być zapewniona możliwość zdefiniowania odseparowanej sieci gościnnej z funkcją NAT

- Wbudowany serwer uwierzytelniający musi obsługiwać konta gościnne

- Zarządzanie pasmem radiowym w sieci punktów dostępowych musi się odbywać automatycznie za pomocą auto-adaptacyjnych mechanizmów, w tym nie mniej niż:

  - Automatyczne definiowanie kanału pracy oraz mocy sygnału dla poszczególnych punktów dostępowych przy uwzględnieniu warunków oraz otoczenia, w którym pracują punkty dostępowe

  - Stałe monitorowanie pasma oraz usług w celu zapewnienia niezakłóconej pracy systemu

  - Rozkład ruchu pomiędzy różnymi punkami dostępowym oraz pasmami bazując na ilości użytkowników oraz utylizacji pasma

  - Wykrywanie interferencji oraz miejsc bez pokrycia sygnału

  - Automatyczne przekierowywanie klientów, którzy mogą pracować w pasmie 5GHz

  - Wyrównywanie czasów dostępu do pasma dla klientów pracujących w standardzie 802.11n/ac wave 2 oraz starszych (802.11b/g)

  - Wsparcie dla 802.11d oraz 802.11h

  - Możliwość stworzenia profili czasowych w których dane SSID ma być rozgłaszane

- Minimalizacja interferencji związanych z sieciami 3G/4G LTE

- Punkt dostępowy musi mieć wbudowany moduł bluetooth wykorzystywany w systemie nawigacji wewnątrzbudynkowej

- Obsługa roamingu klientów w warstwie 2

- Obsługa monitoringu przez SNMP

- Obsługa logowania na zewnętrznym serwerze SYSLOG

- W system musi być wbudowany mechanizm wykrywania ataków na sieć bezprzewodową w zakresie ataków na infrastrukturę i klientów sieci

- W system musi być wbudowany mechanizm zapobiegania atakom na sieć bezprzewodową w zakresie ataków na infrastrukturę i klientów sieci

- Wbudowany interfejs zarządzania musi dostarczać następujących informacji o systemie:

  - Widok diagnostyczny prezentujący problemy z sygnałem/prędkością

  - Wykorzystanie pasma

  - Ilość klientów korzystających z systemu/interferujących

  - Ilość ramek wejściowych/wyjściowych dla każdego radia

  - Ilość odrzuconych/błędnych ramek/s dla każdego radia

  - Szum tła dla każdego radia

  - Wyświetlanie logów systemowych

- Punkt dostępowy musi posiadać 8 wbudowanych anten pracujących w trybie 4x4 MIMO, z parametrami co najmniej: 3.5dBi dla 2,4GHz, 5 dBi dla 5 GHz

- Obsługa standardów 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac 1 Wave, 802.11ac 2 Wave

- Praca w trybie SU MIMO 4X4:4 oraz MU-MIMO 4X4:3

- Specyfikacja radia 802.11a/n/ac:

  - Obsługiwane częstotliwości

- 5.150 ~ 5.250 GHz (low band)

- 5.250 ~ 5.350 GHz (mid band)

- 5.470 ~ 5.725 GHz (Europa)

- 5.725 ~ 5.850 GHz (high band)

  - Obsługiwanatechnologia OFDM

  - Typy modulacji: BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM

  - Moc transmisji konfigurowalna przez administratora – możliwość zmiany co 0.5dbm

  - Prędkości transmisji:

    - 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps dla 802.11a,

    - MCS0-MCS23 (6,5Mbps do 450Mbps) dla 802.11n

    - MCS0-MCS9, NSS = 1-4 (6.5 Mbps do 1733 Mbps) dla 802.11ac

  - Obsługa HT – kanały 20/40MHz dla 802.11n

  - Obsługa VHT – kanały 20/40/80MHz dla 802.11ac

  - Wsparcie dla technologii DFS (Dynamic frequency selection) – dla wszystkich 80Mhz kanałów w paśmie 5GHz

  - Agregacja pakietów: A-MPDU, A-MSDU dla standardów 802.11n/ac

  - Wsparciedla:

    - MRC (Maximal ratio combining)

    - CDD/CSD (Cyclic delay/shift diversity)

    - STBC (Space-time block coding)

    - LDPC (Low-density parity check)

    - TechnologiaTxBF

- Specyfikacja radia 802.11b/g/n:

  - Częstotliwość 2,400 ~2,4835

  - Technologia direct sequence spread spectrum (DSSS), OFDM

  - Typymodulacji – CCK, BPSK, QPSK,16-QAM, 64-QAM

  - Moc transmisji konfigurowalna przez administratora

  - Prędkości transmisji:

    - 1,2,5.5,11 Mbps dla 802.11b

    - 6,9,12,18,24,36,48,54 Mbps dla 802.11g

- Punkt dostępowy musi posiadać co najmniej:

  - 1 interfejs 100/1000 BaseT

    - z funkcją auto-sensing link oraz MDI/MDX

    - z funkcją PoE/PoE+

    - obsługa równoważenie obciążenia „load balancing”

    - przełączenie zasilania PoE pomiędzy portami musi odbywać się bez wpływu na ruch (brak konieczności resetu urządzenia)

  - 1 interfejs 100/1000/2.5G BaseT (zgodny z 802.3bz)

    - z funkcją auto-sensing link oraz MDI/MDX

    - z funkcją PoE/PoE+

    - obsługa równoważenie obciążenia „load balancing”

    - przełączenie zasilania PoE pomiędzy portami musi odbywać się bez wpływu na ruch (brak konieczności resetu urządzenia)

  - interfejs konsoli RS-232 (RJ-45) lub USB

  - interfejs USB 2.0 (Typ-A, niezależny od portu konsoli)

  - przycisk przywracający konfigurację fabryczną

  - slot zabezpieczający Keningston

- Parametry pracy urządzenia:

  - Temperatura otoczenia (zakres minimalny): 0-50 º C

  - Wilgotność (zakres minimalny): 5% - 93%

  - Obsługiwane standardy:

• Ethernet IEEE 802.3 / IEEE 802.3u

• Power-over-Ethernet IEEE 802.3af

• Wireless IEEE 802.11a/b/g/n/ac

  - Znak CE

  - EN 300 328

  - EN 301 489

  - EN 301 893

  - EN 60601-1-1, EN60601-1-2

- Punkt dostępowy zasilony przy użyciu zgodnym ze standardem 802.3at PoE.

- Urządzenie musi posiadać certyfikat Wi-Fi Alliance (WFA) dla standardów 802.11/a/b/g/n/ac

- Punkt dostępowy musi zostać dostarczony z elementami montażowymi niezbędnymi do montażu na płaskiej powierzchni

- Punkt dostępowy musi być objęty co najmniej ograniczoną dożywotnią gwarancja producenta tj. gwarancją przez 5 lat od daty ogłoszenia przez producenta zaprzestania sprzedaży danego modelu urządzenia. Gwarancja realizowana jest przez zwrot zepsutego urządzenia do producenta, który w terminie nie dłuższym niż 10 dni przesyła zamiennik. Gwarancja musi być realizowana bezpośrednio przez producenta sprzętu.

Wraz z dostawą w/w urządzeń, Wykonawca zobowiązany jest do:

- pomiaru propagacji i zakłóceń sieci WiFi w budynku A i B należącym do Instytutu. Identyfikacja rozgłoszonych sieci i punktów dostępowych

- rozmieszczenia dostarczonych punktów dostępowych w budynkach A i B w miejscach zapewniających pokrycie sygnałem WiFi

- instalacji dostarczonych punktów dostępowych

- konfiguracji sieci SSID zgodnie z wytycznymi Zamawiającego

- konfiguracji metod uwierzytelniania użytkowników i urządzeń w sieci w uzgodnieniu z Zamawiającym

- dostosowania poziomu sygnału oraz kanałów poszczególnych punktów dostępowych tak aby zapewnić odpowiednią przepustowość sieci we wskazanych przez Zamawiającego kluczowych obszarach

- pomiaru zasięgu wdrożonej sieci i przeprowadzeniu ewentualnych poprawek w rozmieszczeniu punktów dostępowych

- przeprowadzenia min. 8 godz. instruktarzu z konfiguracji i zabezpieczenia dostarczonych urządzeń.

## Ogólne wymagania dotyczące gwarancji

- Wykonawca udziela gwarancji na Przedmiot Zamówienia.

- Okres gwarancji na dostarczanysprzęt wynosi 36 (słownie: trzydzieści sześć) miesięcy i rozpoczyna się od dnia następnego po podpisaniu Protokołu Odbioru Końcowego bez zastrzeżeń.

- Okres świadczenia usług gwarancji będą obowiązywały terminy usuwania awarii (od momentu uzyskania przez Wykonawcę wiadomości lub zawiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o zaistnieniu awarii w zależności co nastąpiło wcześniej) zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszym OPZ.

- Usługi gwarancyjne muszą być świadczone w języku polskim.

- Usługi w okresie obowiązywania gwarancji będą polegać na obsłudze wszystkich zgłoszeń oraz na świadczeniu następujących usług:

- usuwanie awarii (krytycznych i zwykłych) wykrytych w dostarczonym sprzęcie;

- dostarczanie i instalacja uaktualnień, poprawek i nowych wersji dostarczonego oprogramowania w terminach uzgodnionych z Zamawiającym;

- W okresie gwarancyjnym wszelkie koszty związane z serwisem ponosi Wykonawca.

- Zamawiający wymaga, aby System działał w reżimie 365 dni w roku przez 24 godziny na dobę.

- Zamawiający ma prawo do konsultacji zdalnych z zespołem Serwisowym Wykonawcy bez ograniczeń w czasie trwania gwarancji.

- W ramach realizacji serwisu oraz asysty technicznej Wykonawca zobowiązany jest do:

a)	zapewnienia Zamawiającemu możliwość korzystania z konsultacji telefonicznych w zakresie dostarczonego sprzętu i oprogramowania,

b)	usługi serwisu, świadczone będą przez Wykonawcę w dni robocze, tj. dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 8.00 do 16.00.