Załącznik nr 3A do umowy nr …………………………z dnia ……………….. .

Szczegółowy zakres czynności konserwacyjnych systemu zabezpieczenia przed zadymieniem klatek schodowych, korytarzy i dźwigów w budynku A.

Przegląd skrócony – w I kwartale roku (1 raz w roku).

| Lp. | Wyszczególnienie | jedn. | ilość | Cena [PLN] | Cena [PLN] | Wartość | wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | czynności | miary |  | jedn. netto | jedn. brutto | netto [PLN] | brutto [PLN] |
| 1 | Sprawdzenie i regulacja parametrów centrali oddymiania: | kpl. | 1 |  |  |  |  |
|  | - test alarmowy "otwarcie" z czujki dymu, |  |  |  |  |  |  |
|  | - sprawdzanie reakcji modułów Centrali OMEGA w trakcie alarmów |  |  |  |  |  |  |
|  | - sprawdzenie działania wentylatorów i siłowników okien, |  |  |  |  |  |  |
|  | - sprawdzenie działania i położenia klap p.poż., |  |  |  |  |  |  |
|  | - kontrola ładowania i pojemności akumulatorów, |  |  |  |  |  |  |
|  | - usuwanie ewentualnych zanieczyszczeń z wnętrza centrali. |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem za jeden przegląd półroczny | X | X | X | X |  |  |
| Słownie brutto: |

WYKONAWCA:	                                                                                              ZLECENIODAWCA: