SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

dla zadania :

„Remont schodów, chodnika, pochylni, miejsc parkingowych i węzła sanitarnego, w ramach zwiększenia dostępności dla osób niepełnosprawnych rehabilitowanych w Instytucie Medycyny Pracy”

Zamawiający : Instytut Medycyny Pracy imienia prof. dra med. Jerzego Nofera w Łodzi przy ul. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus 8, 91-348 Łódź

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego „Remont schodów, chodnika, pochylni, miejsc parkingowych i węzła sanitarnego, w ramach zwiększenia dostępności dla osób niepełnosprawnych rehabilitowanych w Instytucie Medycyny Pracy w Łodzi”, znak AZAMPUB/14/23/WR.

Adres obiektu budowlanego:  ul. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus 8, 91-348 Łódź

Autor Opracowania:  Maciej Frączek

# CZĘŚĆ OGÓLNA

- Informacje ogólne. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (dalej STWiORB lub Specyfikacja), stanowi obowiązujący dokument postępowania wchodzący w skład Zaproszenia do negocjacji (dalej Zaproszenie) jako załącznik zawierający zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych (objętych przedmiotem zamówienia), obejmujący w szczególności wymagania materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót oraz określający zakres prac, które powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji Przedmiaru Robót, stanowiącego załącznik do Zaproszenia. STWiORB, wraz z innymi elementami Zaproszenia, staje się załącznikiem do umowy zawieranej z Wykonawcą (dalej Umowa).

- Kody i nazwy robót budowlanych wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

CPV 45110000-1 - Roboty przygotowawcze, rozbiórkowe i demontażowe

CPV 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

CPV 45262500-6 - Roboty murarskie,

CPV 45410000-4 - Tynkowanie,

CPV 45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian,

CPV 45442100-8 - Roboty malarskie

CPV 45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

CPV 45331210-1 - Instalacja  wentylacji mechanicznej

CPV 45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

CPV 45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

- Przedmiot i zakres robót budowlanych

  - Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania ogólne wykonania i odbioru robót, wspólne dla wszystkich rodzajów robót objętych przedmiotem zamówienia publicznego pn.: „Remont schodów, chodnika, pochylni, miejsc parkingowych i węzła sanitarnego, w ramach zwiększenia dostępności dla osób niepełnosprawnych rehabilitowanych w Instytucie Medycyny Pracy”, znak AZAMPUB/14/23/WR.

Powyższe prace związane są z umową o dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektu służącego rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych w ramach środków pochodzących z PFRON.

  - Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmują wymagania ogólne wspólne dla robót ujętych w Przedmiarze Robót i będącymi przedmiotem zamówienia.

  - Niniejsza Specyfikacja oraz wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego stanowią część Umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ustalona przez Zamawiającego.

  - Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach umownych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

  - Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i STWIORB.

  - Zakres robót obejmuje: - prace przygotowawcze i zabezpieczające, roboty rozbiórkowe, układanie płytek wraz z przygotowaniem powierzchni, remont wiatrołapu z wymianą płytek, wymianę stolarki i malowaniem ścian, sufitu i grzejnika, naprawę tynków ścian pochylni i schodów z malowaniem, remont balustrad, krat, montaż nowej kraty pod schodami, remont wejścia do kanału technicznego przy pochylni, wymianę nawierzchni chodnika wraz z poszerzeniem chodnika do szerokości 1,2 m, wykonanie miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych, wraz z oznakowaniem, przebudowę pomieszczeń węzła sanitarnego (ścian, posadzek i sufitów), wymianę instalacji hydraulicznych wraz z montażem urządzeń dla osób niepełnosprawnych, luster dozowników, wymianę instalacji elektrycznej i montaż instalacji wentylacji mechanicznej.

Szczegółowy zakres został ujęty w:

- Projekcie modernizacji węzła sanitarnego budynku wraz z dostosowaniem dla potrzeb osób niepełnosprawnych,

- Rysunkach remontu schodów chodnika i podjazdu dla osób niepełnosprawnych wraz z dostosowaniem dwóch miejsc parkingowych dla potrzeb osób niepełnosprawnych,

- Przedmiarze Robót i

- niniejszej Specyfikacji.

- Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych

  - Wykonanie zabezpieczeń z folii.

  - Wywóz gruzu wraz z utylizacja odpadów

  - Zabezpieczanie i sprzątanie terenu wokół prowadzonych prac remontowych w trakcie ich trwania oraz po zakończeniu robót.

  - Zakup tablicy informacyjnej o wymiarach 180 x 120 cm i jej montaż od dnia rozpoczęcia robót remontowych, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

Tablica spełni następujące kryteria:

- trwałość minimum trzy lata od dnia odbioru ostatecznego

- barwy Rzeczpospolitej Polskiej i wizerunek godła Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z wytycznymi Kancelarii Rady Ministrów,

- treść tablicy: INWESTYCJA ZREALIZOWANA PRZY UDZIALE ŚRODKÓW PFRON,

- logotyp Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zgodny z Księgą Identyfikacji Wizualnej oraz logotyp Instytutu Medycyny Pracy.

- Informacje o terenie budowy

  - Budynek położony jest w Łodzi, przy ulicy Św. Teresy od Dzieciątka Jezus 8, budynek „B”. Woda i energia elektryczna na potrzeby budowy może być pobierana z istniejącej instalacji. Po zakończeniu prac budowlanych Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania placu budowy i doprowadzenia terenu wokół budynku do stanu nie gorszego od stanu pierwotnego (zastanego przez rozpoczęciem prac budowlanych), włącznie z odtworzeniem ewentualnie zniszczonych elementów zagospodarowania terenu. Wykonawca będzie zobowiązany Umową do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki działalności w zakresie:

- organizacji i wykonywania robót budowlanych,

- zabezpieczenia interesów osób trzecich,

- ochrony środowiska,

- warunków bezpieczeństwa pracy,

- bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego w otoczeniu prowadzonych prac remontowych, w razie przeszkód w związku z wykonywanymi pracami pomoc osobom niepełnosprawnym w wejściu do budynku,

- ochrony mienia związanego z budową.

  - Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie wykonywania robót budowlanych, metody użyte przy wykonywaniu robót budowlanych oraz za ich zgodność z wytycznymi robót remontowych, STWIORB, Standardami dostępności budynków dla osób z niepełnosprawnościami i poleceniami przedstawiciela Zamawiającego.

  - Wykonawca w trakcie prowadzenia prac zobowiązany jest stosować się do ogólnie obowiązujących przepisów prawa, oraz zasad BHP przy prowadzeniu robót budowlanych.

  - Wykonawca będzie zobowiązany do wykonywania i utrzymywania stanie nadającym się do użytku oraz do likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie będzie opłacał robót tymczasowych takich jak: urządzenia do transportu pionowego, zabezpieczania powierzchni pionowych i poziomych folią chroniącą przed przedostawaniem się kurzu w trakcie prowadzenia prac.

  - Na potrzeby zaplecza Wykonawcy Zamawiający udostępni na czas prowadzenia robót pomieszczenie kontenerowe, jednak nie odpowiada za przechowywane tam przez Wykonawcę przedmioty.

- Określenia podstawowe, zawierające definicje pojęć i określeń nigdzie wcześniej niezdefiniowanych,

  - STWIORB – niniejsza SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH,

  - Określenia ujęte w niniejszej STWiORB, są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, normami i aprobatami technicznymi.

  - Równoważność w zastosowanych w dokumentacji materiałach i produktach – spełnienie parametrów i właściwości co najmniej takiej jakości i funkcjonalności jak we wskazanym produkcie, nazwie towarowej. Jakość i funkcjonalność dotyczy przede wszystkim parametrów wymaganych przepisami prawa norm, standardów (w tym standardów dostępności do budynków dla osób niepełnosprawnych), umów z jednostkami udzielającymi Zamawiającemu dofinansowania, a w szczególności kolorystykę, stopień antypoślizgowości, właściwości jakościowe, wielkość, odporność na działanie destrukcyjne otaczającego środowiska, odporność na uszkodzenia, spełnienie wymagań higieniczno sanitarnych i P.poż, właściwości estetyczne.

  - Standardy dostępności do budynków dla osób z niepełnosprawnościami- poradnik dobrych praktyk wydany przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

# WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH ORAZ NIEZBĘDNE WYMAGANIA ZWIĄZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, SKŁADOWANIEM I KONTROLĄ JAKOŚCI - POSZCZEGÓLNE WYMAGANIA ODNOSI SIĘ DO POSTANOWIEŃ NORM;

- Materiały użyte do realizacji przedmiotu zamówienia powinny odpowiadać wymaganiom materiałów budowlanych, być dobrej jakości, posiadające potrzebne dokumenty dopuszczające, deklaracje zgodności, certyfikaty zgodności i atesty. Jeżeli w dokumentacji projektowej w stosunku do materiałów zostały użyte nazwy własne, znaki towarowe oznacza to, że Zamawiający wymaga zastosowania przez Wykonawcę  takich materiałów, które spełnią co najmniej wymagania równoważności jakościowej i funkcjonalnej w stosunku do wskazanych produktów.

- Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót, w tym materiałów równoważnych, Wykonawca przedstawi przedstawicielowi Zamawiającego, szczegółowe informacje dotyczące materiałów np. certyfikaty, kolorystyka w celu zaakceptowania.

- Wykonawca zobowiązany jest do wykazania, że materiały zakwestionowane przez Zamawiającego uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania STWIORB w czasie realizacji robót.

- Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem.

- Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one użyte do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość, właściwości i były dostępne do kontroli przez przedstawiciela Zamawiającego.

- Miejsca czasowego składowania materiałów mogą być zlokalizowane w obrębie terenu wykonywania robót budowlanych w miejscach uzgodnionych z przedstawicielem Zamawiającego.

# WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH LUB ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZAŁOŻONĄ JAKOŚCIĄ;

W trakcie realizacji robót należy stosować urządzenia sprawne technicznie nie powodujące nadmiernego hałasu i zanieczyszczenia środowiska olejem, smarami itp. Ze względu na nieskomplikowany charakter robót nie przewiduje się wystąpienia potrzeby zastosowania maszyn i urządzeń innych niż powszechnie stosowane w budownictwie. Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.

# WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

W trakcie realizacji robót należy stosować środki transportowe sprawne technicznie nie powodujące nadmiernego hałasu i zanieczyszczenia środowiska, olejem, smarami itp. Pojazdy do przewożenia materiałów wrażliwych na warunki atmosferyczne winny posiadać szczelne plandeki ochronne. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH Z PODANIEM SPOSOBU WYKOŃCZENIA POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW, TOLERANCJI WYMIAROWYCH I SZCZEGÓŁÓW TECHNOLOGICZNYCH ORAZ NIEZBĘDNE INFORMACJE DOTYCZĄCE ODCINKÓW ROBÓT BUDOWLANYCH, PRZERW I OGRANICZEŃ, A TAKŻE WYMAGANIA SPECJALNE;

- Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami Umowy oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, STWIORB oraz poleceniami Zamawiającego.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót.

- Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach określonych w Umowie, Zaproszeniu (w tym STWIORB)w, a także w normach i przepisach. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.

- Polecenia przedstawiciela Zamawiającego powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym przez Zamawiającego, pod groźbą zatrzymania robót.  Skutki finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca.

- Wykonawca wykona poszczególne rodzaje robót zgodnie ze sztuką budowlaną, dokumentacją projektową, przepisami oraz obowiązującymi normami.

- Zamawiający doprecyzowuje wymagania dla prac ujętych w niżej wymienionych pozycjach Przedmiaru Robót:

  - Rozdział 1.3 Układanie płytek wraz z przygotowaniem powierzchni - pozycje 9 do 17:

- Wykonawca dostarczy i wymieni istniejące wycieraczki na podeście spełniające wymagane zabezpieczenie przed utknięciem koła wózka lub laski osoby niewidomej, w postaci oczek o wymiarze mniejszym niż 2 cm (zalecany 1 cm).

- W ramach okładziny schodów i pochylni Wykonawca uwzględni montaż pasów ostrzegawczych, sygnalizujących wejście i wyjście z budynku oraz wizualne i fakturowe oznaczenie schodów i spoczników pochylni.

- Wymagana klasa antypoślizgowości płytek gresowych minimum R 12, w kolorystyce kontrastującej z otaczającymi elementami w minimalnym standardzie płytek Taurus Granit dla powierzchni głównych, oraz Taurus Industrial dla pasów ostrzegawczych.

- Ułożenie płytek zgodne ze Standardami dostępności budynków dla osób niepełnosprawnych.

  - Rozdział 1.4 Wiatrołap – stolarka oraz odmalowanie ścian:

- Współczynnik przenikania ciepła drzwi zewnętrznych powinien wynosić nie więcej niż 1,1 W/m2K, dla profili i wypełnienia.

- Drzwi zostaną wyposażone w samozamykacze dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, a także wyposażone w elektrozaczep umożliwiający podłączenie do systemu pożarowego.

- Stopień przeszklenia powinien odzwierciedlać rozkład w drzwiach dotychczasowych, lecz nie mniej niż 60% powierzchni przegrody.

- Kolor stolarki zostanie ustalony z Zamawiającym tak aby dostosować kolorystykę do elementów elewacji oraz kontrastu dla otaczających elementów.

- Dla zapewnienia jak największej powierzchni wolnej w przestrzeni wiatrołapu Wykonawca zdemontuje istniejące parapety nagrzejnikowy i podawczy.

- Ściany, sufit i grzejnik zostaną pomalowane w kolorystyce kontrastującej z drzwiami.

- Szczegółowe dane dotyczące funkcjonalności drzwi zostały opisane w Standardach dostępności budynków dla osób niepełnosprawnych w rozdziale 3.1.1 oraz 4.2.1.

  - Rozdział 1.6 Remont balustrad oraz krat, montaż kraty pod schodami pozycje 30 do 36 Przedmiaru Robót:

- Wykonawca dostarczy i zamontuje na pomalowanych poręczach 3 tabliczki spełniające następujące wymagania:

  - materiał wykonania: stal nierdzewna 304 o grubości 0,5 – 0,6 mm,

  - umieszczony napis w języku Braill`a (standard Marburg Medium): Wejście B Instytut Medycyny Pracy,

  - - możliwość trwałego mocowania do okrągłej poręczy o średnicy około 45mm.

  - Rozdział 1.8 nawierzchnie z kostki brukowej – poszerzenie chodnika i 1.9 Wykonanie miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych, pozycje 45 do 77:

- Wykonawca wykona nawierzchnię z kostki betonowej o niefazowanych krawędziach w kolorystyce kontrastującej z otaczającymi elementami  i wyznaczającej ścieżki kierunkowe zgodnie ze Standardami dostępności budynków dla osób niepełnosprawnych.

# OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH W NAWIĄZANIU DO DOKUMENTÓW ODNIESIENIA

- Zasady kontroli jakości robót. Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót oraz jakość i funkcjonalność materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli gwarantujący wykonanie robót przy zachowaniu wymaganej przez Zamawiającego jakości.

- Kontrole prowadzone przez Zamawiającego. Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Zamawiający uprawniony jest do dokonywania kontroli. Zapewniona mu będzie ze strony Wykonawcy wszelka potrzebna do tego pomoc.

- Certyfikaty i deklaracje. Zamawiający zezwoli na użycie tylko tych materiałów, które są dopuszczone do stosowania w budownictwie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. „O wyrobach budowlanych” i posiadających:

- certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie polskich Norm lub aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych;

- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub Polską Normą Przenoszącą Normy Zharmonizowane;

- aprobatę techniczną w wypadku wyrobów dla których nie ustanowiono Polskiej Normy;

jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

- Dokumenty budowy. Na wykonanie robót objętych zamówieniem nie jest wymagane pozwolenie na budowę wobec powyższego nie wymaga się prowadzenia dziennika budowy. W trakcie robót Wykonawca winien zgromadzić dokumenty:

- protokół przekazania terenu budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

- protokół odbioru robót,

- protokół narad i ustaleń,

- korespondencję na budowie,

- atesty, certyfikaty, instrukcje obsługi i gwarancje na urządzenia montowane podczas budowy.

- Przechowywanie dokumentów budowy. Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego.

# WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

Sporządzany w przypadku wystąpienia robót dodatkowych nieujętych w Przedmiarze Robót – nie dotyczy

# OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

- Warunki odbioru końcowego są określone w § 10 Umowy zawieranej z Wykonawcą, której wzór stanowi załącznik do Zaproszenia.

- Warunki płatności są określone w § 3 Umowy zawieranej z Wykonawcą, której wzór stanowi załącznik do Zaproszenia.

# OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH;

Nie przewiduje się osobnego odbierania i rozliczania tego typu prac. Wartość ich powinna być wliczona w koszt robót podstawowych.

# DOKUMENTY ODNIESIENIA - DOKUMENTY BĘDĄCE PODSTAWĄ DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH, W TYM WSZYSTKIE ELEMENTY DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, NORMY ORAZ INNE DOKUMENTY I USTALENIA TECHNICZNE

# Umowa.

- Przedmiar Robót.

- Projekt modernizacji węzła sanitarnego budynku wraz z dostosowaniem dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

- Rysunki remontu schodów chodnika i podjazdu dla osób niepełnosprawnych wraz z dostosowaniem dwóch miejsc parkingowych dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

- Oferta i kosztorys ofertowy Wykonawcy.

- Aprobaty techniczne właściwe dla zastosowania materiałów.

- Obowiązujące normy europejskie, polskie i branżowe oraz warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych i instalacyjnych.

- Ogólne wytyczne, zalecenia i instrukcje stosowania wyrobów wydane przez ich producentów.

- Standardy dostępności budynków dla osób niepełnosprawnych.

- Przepisy prawne dotyczące BHP, Prawa Pracy, Prawa Budowlanego, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa Sanitarnego i Ochrony Przeciwpożarowej.