Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego

AZAMPUB/18/23/WO

Wymagania dla Przedmiotu Zamówienia

- Wymagania dla Przedmiotu Dzierżawy

- abonencka centrala telefoniczna

  - rok produkcji 2021 lub nowsza

  - prowadzenie rozmów wewnętrznych (połączenia w siedzibie Zamawiającego) i zewnętrznych (połączenia wychodzące z siedziby Zamawiającego i przychodzące do siedziby Zamawiającego), w tym:

    - możliwość równoczesnego prowadzenia minimum 20 rozmów zewnętrznych (przychodzące + wychodzące)

    - możliwość obsługi:

      - minimum 280 abonentów telefonicznych wewnętrznych, w tym:

        - minimum 260 abonentów wyposażonych w telefony analogowe

        - minimum 20 abonentów wyposażonych w telefony cyfrowe

      - minimum 20 domofonów, w tym

        - minimum 10 domofonów telefonicznych systemu Slican

        - minimum 10 wideodomofonów (wykorzystujących protokół VOIP)

  - budowa modułowa, do montażu w szafie teleinformatycznej, umożliwiająca wymianę kart wyposażeń łączy w czasie normalnej eksploatacji,

  - centrala powinna spełniać następujące wymagania:

    - współpraca z analogowymi aparatami telefonicznymi dowolnego typu z wybieraniem tonowym i dekadowym

    - automatyczna konwersja sygnalizacji DTMF/DP

    - współpraca z cyfrowymi aparatami telefonicznymi ISDN

    - przyłączenie aparatów cyfrowych na kablu jednoparowym

    - oprogramowanie w języku polskim do taryfikacji, programowania i monitoringu centrali, z możliwością przygotowania zestawień/wydruków bilingów

    - zarządzanie systemem telekomunikacyjnym poprzez sieć LAN/WAN (TCP/IP)

    - możliwość nagrywania rozmów na minimum 3 zdefiniowanych kanałach

    - dokumentacja administratora w języku polskim

    - możliwość odtwarzania zapowiedzi - minimum 10 różnych nagrań o długości minimum 3 minuty każde dla wybranych grup numerów wewnętrznych

    - możliwość wybierania (w trakcie zapowiedzi z instrukcjami) określonych (minimum 5) numerów wewnętrznych, przez rozmówców dzwoniących z zewnątrz na określone numery

    - możliwość odtwarzania muzyki przy oczekiwaniu na połączenie oraz przy zawieszeniu połączenia

    - prezentacja numeru wywołującego na aparatach wyposażonych w funkcję CLIP

    - możliwość przekierowania przychodzących wywołań na linie wewnętrzne lub miejskie w trybie: bezwarunkowym, gdy abonent nie odbiera lub numer jest zajęty

    - przechwytywanie wywołań

    - prezentacja pełnego numeru dla wszystkich połączeń wychodzących

    - identyfikacja połączenia przychodzącego

    - blokada prezentacji numeru wywołującego CLIR

    - realizacja układów sekretarsko – dyrektorskich

    - blokowanie abonentom wewnętrznym możliwości wybierania określonych numerów zewnętrznych

    - możliwość tworzenia listy numerów „złośliwych” oraz blokowania połączeń z nich przychodzących

    - przełączanie wywołań w trakcie rozmowy np. konsultacje, konferencje

    - wybieranie przez abonenta nieuprawnionego wskazanych numerów linii miejskich (np. pogotowie ratunkowe, straż pożarna, itd.)

- wyposażenie dodatkowe:

  - całe wyposażenie nie starsze niż 2021 rok

  - kompletne wyposażenie dodatkowe zapewniające przyłączenie do sieci wewnętrznej Zamawiającego bez dokonywania w niej przeróbek telefonów analogowych, cyfrowych i domofonów, o których mowa w niniejszej specyfikacji, w tym:

    - wyposażenia abonenckie analogowe i cyfrowe

    - odrębna szafa teleinformatyczna, wraz z kompletem gniazd do łączenia linii z centrali z siecią wewnętrzną Zamawiającego (szafa typu Rack z przełącznicą liniową wyposażona w łączówki typu Krone)

    - komplet kabli

  - kompletne wyposażenie zapewniające przyłączenie do sieci zewnętrznej, w tym zapewniające połączenia podstawowe oraz połączenia rezerwowe (backupowe), realizowane kanałami niezależnymi od połączeń podstawowych

  - system zasilania wraz z zasilaniem buforowym, z baterią akumulatorów, umożliwiający pracę przy braku zasilania przez co najmniej 6 h

  - zabezpieczenie przeciwprzepięciowe

  - 20 cyfrowych aparatów telefonicznych, współpracujących z abonencką centralą telefoniczną, określoną w niniejszych Wymaganiach dla Przedmiotu Zamówienia, w tym:

    - minimum 6 aparatów zaawansowanych, spełniających co najmniej wymagania jak dla aparatów średniozaawansowanych oraz:

      - wyświetlacz kolorowy, dotykowy,

      - programowalne przyciski – min 15

      - możliwość podłączenia konsoli z dodatkowymi przyciskami

    - pozostałe aparaty średniozaawansowane, spełniające co najmniej następujące wymagania:

      - Dźwięk:

        - Tryb głośnomówiący

        - Melodie dzwonka

        - Płynna regulacja głośności dzwonków i audio

      - Ekran i interfejs użytkownika:

        - Prezentacja godziny, dnia tygodnia i daty

        - Prezentacja czasu połączenia

        - Podręczny spis połączeń wykonanych / odebranych / nieodebranych

        - Język menu wyświetlacza - polski

      - Klawiatura:

        - Programowalne przyciski – min 8

        - Klawisze operacji głównych i funkcji - Flash / SPK ON / SPK OFF/ MUTE / REDIAL

        - Przycisk trybu głośnomówiącego

      - Funkcje dla połączeń i kontaktów:

        - Książka telefoniczna prywatna / publiczna / spis numerów

        - Optyczna sygnalizacja dzwonienia / nieodebranych połączeń

        - Funkcja Auto-Redial - automatyczne ponowne dzwonienie

        - Historia połączeń odebranych / nieodebranych / wybieranych numerów

        - Prezentacja numeru wybieranego i połączenia przychodzącego

      - Funkcje PBX:

        - Połączenia konferencyjne i połączenia trójstronne

        - Sygnalizacja świetlna stanu zajętości linii wewnętrznych i miejskich

        - CLIR i CLIR chwilowy

        - Informacja o połączeniu oczekującym

        - Ręczne przekazywanie połączeń

        - Automatyczne przekierowanie połączeń w trakcie nieobecności / zajętości

        - Blokowanie połączeń anonimowych i złośliwych

        - Funkcja „Nie przeszkadzać”

        - Konfiguracja jako interkom (np. do sekretarki)

  - jedna konsola do aparatu telefonicznego cyfrowego zaawansowanego z minimum 30 przyciskami

- licencje umożliwiające działanie przedmiotu dzierżawy co najmniej w zakresie opisanym w niniejszej specyfikacji wraz z prawem do bezpłatnej aktualizacji oprogramowania w okresie umowy

- Zamawiający będzie miał prawo do rozbudowy Przedmiotu Dzierżawy w przypadku zwiększenia zmiany potrzeb po stronie Zamawiającego

- Wymagania dla usługi łączności telefonicznej

- Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług publicznie dostępnych na rzecz Zamawiającego, polegających na zapewnieniu łączności telefonicznej poprzez:

  - zapewnienie odpowiedniej do wymagań określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia liczby łączy podstawowych, innych niż radiowe, w tym:

    - linie cyfrowe lub analogowe umożliwiające równoczesne prowadzenie minimum 20 rozmów zewnętrznych (przychodzące + wychodzące)

    - minimum 2 linie analogowe:

      - 1 linia analogowa dla celów monitoringu pożarowego, zgodnie z wytycznymi Państwowej Straży Pożarnej (nr 42 656 91 31)

      - 1 linia analogowa do połączeń telefonicznych (nr 42 656 96 64)

  - zapewnienie łączy rezerwowych – realizowanych inną drogą niż łącza podstawowe – umożliwiających prowadzenie minimum 3 rozmów telefonicznych równocześnie

- Usługa będzie mieć charakter powszechny i będzie świadczona zgodnie z obowiązującymi przepisami, Wykonawca zapewni świadczenie publiczne dostępnych usług telefonicznych, w szczególności przyłączenie do publicznej sieci telekomunikacyjnej w zakresie:

  - połączeń lokalnych, międzystrefowych, międzynarodowych oraz do sieci komórkowych;

  - uzyskania dostępu do służb powołanych ustawowo do niesienia pomocy;

  - uzyskania informacji o usługach i numerach telefonicznych, dostępu do spisu abonentów, korzystania z usług sieci inteligentnych.

- Wymagane jest zachowanie ciągłości możliwości prowadzenia połączeń telefonicznych i innych usług, w szczególności bez przerw w okresie instalowania systemu w siedzibie Zamawiającego lub przenoszeniu numerów od dotychczasowych usługodawców.

- Wymagane jest zachowanie aktualnych numerów telefonicznych Zamawiającego:

  - 1000 DDI (42 6314 XXX) – gdzie XXX oznacza numery wewnętrzne

  - 42 656 91 31 (monitoring pożarowy)

  - 42 657 99 00 (karty charakterystyk)

  - 42 656 96 64 (rezerwowy)

- sekundowe naliczanie kosztu rozmów telefonicznych, wywoływanych ze strony Zamawiającego, od momentu nawiązania połączenia do rozłączenia się którejkolwiek ze stron, bez naliczania stawki wstępnej za rozpoczęcie połączenia

- blokada połączeń z prefixami 700–709 oraz z innymi, z zaliczaniem w taryfach specjalnych (z możliwością odblokowania na życzenie Zamawiającego)

- możliwość wykonania bezpłatnego wykazu zrealizowanych połączeń - billing szczegółowy dla wszystkich numerów wewnętrznych (zapewniając rejestrację wszystkich połączeń wychodzących oraz przychodzących)