Załącznik nr 1B do Zapytania ofertowego

do umowy nr AZAMPUB/      /2024 z dnia        2024 r.

Szczegółowy zakres czynności konserwacyjnych systemu sygnalizacji pożaru i systemu wizualizacji – BUDYNEK B:

Przegląd kwartalny – w I, III i IV kwartale roku (3 razy w roku).

| Lp. | Wyszczególnienie czynności | jedn. miary | ilość | cena [PLN] jedn. netto | cena [PLN] jedn. brutto | wartość netto [PLN] | wartość brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sprawdzenie oraz regulacja parametrów CSP i instalacji SSP: odczyt i analiza zdarzeń systemu, wygenerowanie alarmu z losowo wybranego elementu linowego (czujka na korytarzu i ROP) i sprawdzenie, czy zostały wysterowane: sygnalizatory akustyczne, blokada windy, wyłączenie wentylacji bytowej i klimatyzacji, zwolnienia zamknięć drzwi wyjść ewakuacyjnych i elektromagnetycznych trzymaczy drzwiowych, załączenie systemu oddymiania klatek schodowych, kontrola i uzupełnienie materiałów eksploatacyjnych drukarki test alarmowy i test uszkodzenia pętli dozorowych, kontrola ładowania i pojemności akumulatorów CSP, test sygnalizacji dźwiękowej centrali i sterowania innymi obwodami, usuwanie ewentualnych zanieczyszczeń z wnętrza centrali, sprawdzenie łączności, współpracy i prawidłowości w przekazywaniu sygnałów pomiędzy centralami sygnalizacji, pożaru zlokalizowanymi w budynkach A i B | kpl. | 1 |  |  |  |  |
| Razem za jeden przegląd kwartalny | X | X | X | X |  |  |
| Słownie brutto: |

WYKONAWCA:		                                           ZAMAWIAJĄCY: