Załącznik nr 3A do zapytania ofertowego

do umowy nr AZAMPUB/     /2024 z dnia         2024 r.

Zakres czynności konserwacyjnych systemu zabezpieczenia przed zadymieniem dróg ewakuacyjnych i dźwigów – BUDYNEK „A”

Przegląd kwartalny – w I, II i IV kwartale roku (3 raz w roku).

| Lp. | Wyszczególnienie czynności | jedn. miary | ilość | Cena [PLN] jedn. netto | Cena [PLN] jedn. brutto | Wartość netto [PLN] | wartość brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sprawdzenie i regulacja parametrów centrali sterująco zasilającej „OMEGA” oraz elementów wykonawczych systemu zabezpieczenia przed zadymieniem po przez: test alarmowy – wygenerowanie alarmu pożarowego podając aerozol testowy na czujkę dymu, sprawdzenie reakcji modułów centrali sterującej (wej. i wyj.) w trakcie alarmu, sprawdzenie otwarcia w klatkach schodowych okien doszczelniających otwory wlotowe i wylotowe powietrza, działania wentylatorów nawiewnych i wywiewnych, sprawdzenie z poziomu centrali „Omega” funkcji oddymiania klatek schodowych, usuwanie ewentualnych zanieczyszczeń z centrali | kpl. | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Próba awaryjnego źródła zasilania energetycznego: zasymulować awarię podstawowego źródła zasilania, sprawdzić samoczynne załączenie agregatu prądotwórczego i jego pracę przez min. 1 godz. |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem za jeden przegląd półroczny | X | X | X | X |  |  |
| Słownie brutto: |

WYKONAWCA:	                                                                                              ZAMAWIAJĄCY: